## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Funkcja żądania obsługi.
Struktura systemu raportowania stanu urządzenia.

## Slide 2: Komunikat statusowy :
Urządzenia sterowane zdalnie powinny udostępniać informacje o swoim stanie oraz zaistniałych w nich zdarzeniach.
Dane o stanie mogą dotyczyć informacji o sprawności urządzenia, wykonywaniu określonej operacji itp.
Zdarzenia informują o zmianie stanu urządzenia np. zakończeniu operacji pomiarowej, wykryciu błędu danych programujących itp.
Aplikacja sterująca może odczytywać dane statusowe urządzeń i uwzględniać je w procesie sterowania urządzeniami.
W IEEE-488 rolę takiej informacji statusowej pełni jednobajtowy komunikat statusowy STB wydawany przez urządzenie.
Interfejs urządzenia wydającego STB musi posiadać funkcję żądania obsługi oraz funkcję nadawania danych.

## Slide 3: Zgłaszanie żądania obsługi :
Szereg zdarzeń uwzględnianych w STB może nigdy nie zaistnieć podczas obsługi zdalnej urządzenia, np. zdarzenia sygnalizujące błędy poleceń programujących.
Urządzenia powinny dysponować możliwością zgłaszania żądań obsługi, czyli zgłaszania kontrolerowi systemu faktu wystąpienia w nich pewnych sytuacji szczególnych np. otrzymania błędnego polecenia programującego.
Zgłaszanie żądań obsługi ułatwia rozwiązanie algorytmu sterowania przyrządem. Np. przez wykorzystanie procedury przerwaniowej obsługującej sytuacje wyjątkowe zamiast odpytywania urządzenia po każdym poleceniu programującym.
W urządzeniu za zgłoszenie żądania obsługi odpowiada funkcja interfejsowa SR (Service Request).
Funkcja SR za pomocą linii SRQ magistrali zgłasza fakt wystąpienia sytuacji szczególnej. Stan linii SRQ jest monitorowany przez aktualny kontroler systemu.

## Slide 4: Zadania funkcji SR :
Funkcja żądania obsługi SR realizuje dwa zadania:
Pozwala zgłosić kontrolerowi systemu informację o zaistnieniu sytuacji szczególnej przez ustawienie linii SRQ w stan aktywny.
Określa wartość siódmego bitu bajtu statusowego (STB) wydawanego przez urządzenie.
rsv – wewnętrzny komunikat określający potrzebę zgłoszenia żądania.

## Slide 5: Funkcja SR :

## Slide 6: Procedura odczytu bajtu statusowego :
ANT=1 ; ustawienie trybu rozkazowego
<UNL><UNT> ; rozadresowanie systemu
<SPE> ; tryb wydawania komunikatów STB
<LADK>[<SADK>] ; zaadresowanie kontrolera do odbioru
<TADd>[<SADd>] ; zaadresowanie urządzenia do nadawania
ATN=0 ; zainicjowanie transferu komunikatu
<STBd> ; transfer bajtu STB
ATN=1 ; ustawienie trybu rozkazowego
<UNL><UNT> ; rozadresowanie systemu
<SPD> ; powrót do trybu wydawania komunikatów danych
Procedura stosowana do polingowej kontroli stanu urządzenia.

## Slide 7: Wyszukanie urządzeń żądających obsługi :
Procedura odpytania szeregowego związana z realizacją przerwaniowej obsługi zdarzeń zaistniałych w urządzeniach.
Jej zadaniem jest znalezienie urządzeń żądających obsługi oraz dostarczenie ich bajtów statusowych.
Procedura bazuje na tablicy urządzeń dostępnych na magistrali.
Każda aplikacja dysponuje możliwością zbudowania tablicy urządzeń aktualnie dołączonych do magistrali i włączonych.

## Slide 8: Ogólna struktura raportowania stanu urządzenia:
Bity sumaryczne struktur
Bajt Statusowy – STB
Maska rejestru STB
Generator rsv
Funkcja SR

## Slide 9: Składnik rejestrowy struktury statusowej :
Definiowanie zdarzeń:
Przejście L->H
Przejście H->L
Oba przejścia
Żadne (wyłączenie)
PTR NTR
1 0
0 1
1 1
0 0

## Slide 10: Składnik kolejkowy struktury statusowej :
Składnik systemu raportowania stanu urządzenia o budowie kolejkowej jest buforem pamięci typu FIFO przeznaczonym do przechowywania sekwencji różnorodnych informacji.
Bufor ma własności struktury pozwalającej gromadzić dane różnego typu.
Komunikat sumaryczny kolejki wartością 1 sygnalizuje obecność w kolejce co najmniej jednej danej. Wartość zero oznacza, że kolejka jest pusta.
Urządzenia zgodne z IEEE-488.2 dysponują zawsze kolejką danych wyjściowych
a dodatkowo zgodne z SCPI
kolejką wykrytych błędów obsługi urządzenia.

## Slide 11: Struktura raportowania statusu według IEEE 488.2 :

## Slide 12: Rejestr statusowy urządzenia i jego polecenia :
Polecenie:
*sre 48 -> 0011 0000

## Slide 13: Standardowy rejestr zdarzeń :
PON – Power on
URQ – User request (rzadko)
CME – Command error
EXE – Execution error
DDE – Device dependent error
QYE – Query error
RQC – Request control (gdy C)
OPC – Operation complete
Polecenie:
*ese 5 -> 0000 0101

## Slide 14: Polecenia sekwencyjne i nakładkowe:

## Slide 15: Zastosowanie bitu OPC :

## Slide 16: Układ generacji komunikatu ist :
Uzupełnieniem systemu raportowania stanu urządzenia może być jednobitowy komunikat statusowy ist wydawany przez funkcję interfejsową PP urządzenia.
Stosowanie funkcji PP w interfejsie urządzenia nie jest obowiązkowe. Jeśli interfejs urządzenia wykorzystuje funkcję PP wówczas obowiązkowo trzeba stosować strukturę generacji indywidualnej odpowiedzi ist przedstawioną na rysunku.
Rejestr PP to rejestr stanu urządzenia (STB) plus do 8 wybranych stanów urządzenia (bity 8-15).
Rejestr maski pozwala aplikacji w sposób elastyczny wybierać rodzaj informacji przekazywanej bitem ist.
Odczyt ist bez odpytywania równoległego – polecenie *IST?

## Slide 17: Polecenia systemu raportowania stanu urządzenia :
Polecenia i zapytania wspólne obsługujące systemu raportowania stanu urządzenia:
*CLS - Zeruj rejestry systemu raportowania stanu.
*ESE <NRf> - Ustaw maskę rejestru zdarzeń.
*ESE? - Zapytanie o maskę rejestru zdarzeń.
*ESR? - Zapytanie o zawartość rejestru zdarzeń.
*SRE <NRf> - Ustaw maskę rejestru statusowego.
*SRE? - Zapytanie o maskę rejestru statusowego.
*STB? - Zapytanie o bajt statusowy.
*IST? - Zapytanie o komunikat ist urządzenia.
*PRE <NRf> - Ustaw maskę rejestru PP.
*PRE? - Zapytanie o maskę rejestru PP.
Uwaga: Tylko gdy implementowana jest funkcja PP.