## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Układ interfejsu IEEE488 – uPD7210

## Slide 2: Historia produkcji układów interfejsu GPIB:
Popularne scalone układy interfejsu GPIB zgodne z IEEE-488.1:
NEC uPD7210 – NEC Electronics
TMS 9914A - Texas Instruments
Obecnie tego typu układy oferują tylko firmy przyrządowe.
Układy ASIC ( Application Specific Integrated Circuit ) firmy National Instruments :
NAT 7210 – odpowiednik NEC 7210
NAT 9914 - odpowiednik TMS 9914
NAT 4882 – układ z logiką zapewniającą spełnienie wymagań IEEE488.2 (implementacja żądania obsługi; zabezpieczenie przed podjęciem transferu bez odbiorców).
TNT 4882 – udoskonalenia oraz wersja dostosowana do dowolnego CPU lub do magistrali ISA.
TNT 5002 – udoskonalenia oraz wersja dostosowana do dowolnego CPU lub do magistrali PCI.

## Slide 3: Układ 7210 :
Odpowiedniość dotyczy cech sprzętowych ( przeznaczenia i rozmieszczenia końcówek oraz rejestrów układu ) oraz software’owych ( funkcjonowania i sposobu obsługi programowej ).

## Slide 4: Typowa implementacja z układem 7210 :
7210 musi być dołączony do magistrali GPIB poprzez układy nadawczo/odbiorcze, które zapewniają odpowiedni kierunek przenoszenia sygnałów w danej sytuacji oraz wystarczającą wydajność źródeł sygnałów liniowych.
7210 dysponuje sygnałami do odpowiedniego wysterowania układów nadawczo-odbiorczych.

## Slide 5: Dostępne własności interfejsowe NAT 7210:

## Slide 6: Struktura NAT 7210 :
CPU
GPIB
Zestaw rejestrów wewnętrznych 7210: konfigurujących, sterujących jego działaniem, pośredniczących w przenoszeniu danych i rozkazów pomiędzy CPU a GPIB itd.
Implementacja funkcji interfejsowych.
Ich stan jest określony przez sygnały na magistrali GPIB oraz stany rejestrów 7210.
Aktualne stany funkcji są dostępne w rejestrach 7210.
Dekoder rozkazów interfejsowych
Układy sterowania operacjami CPU zapisu i odczytu rejestrów 7210.

## Slide 7: Tryb pracy NAT 7210 :
NAT 7210 może pracować w jednym z dwóch trybów : 7210 lub 9914.
W istniejących implementacjach może zastąpić stare układy bez potrzeby modyfikacji sprzętu i oprogramowania.
NAT7210 posiada dodatkowe rejestry i własności którymi nie dysponują układy
uPD7210 oraz TMS9914A. W nowych implementacjach warto wykorzystać te dodatkowe możliwości układu.

## Slide 8: Rejestry komunikacyjne 7210 :
Data-In –bajt danej odebranej z GPIB; aktywny odbiorca i ATN=0;
CPT – odczytany stan DIO w sytuacji:
  Odpytywania równoległego (kontroler)
  Niezdefiniowany rozkaz interfejsowy;
  Drugi bajt adresujący, gdy obowiązują dwa dwubajtowe adresy.
Data-Out – bajt danych do wysłania na GPIB; aktywny nadawca i ATN=0;
Command-Out – bajt rozkazowy do wysłania na GPIB; aktywny kontroler i ATN=1.
Serial Poll – bajt STB do wysłania; interfejs urządzenia – kontroler nieaktywny.
Parallel Pol – odpowiedź równoległa urządzenia; interfejs urządzenia – kontroler nieaktywny.

## Slide 9: Idea wykorzystania rejestrów komunikacyjnych:
Rejestry pośredniczą w przekazywaniu komunikatów wielobajtowych pomiędzy CPU a GPIB.
CPU nie zajmuje się szczegółami związanymi z transferem bajtu w jedną lub drugą stronę.
Nadanie komunikatu danych – jeśli układ interfejsu jest nadawcą a rejestr Data-Out jest pusty, wówczas 7210 generuje przerwanie. CPU wpisuje wtedy kolejny bajt nadawanego komunikatu do rejestru Data-Out. Rusza procedura nadania bajtu i po jego zaakceptowaniu przez odbiorców układ 7210 ponownie generuje przerwanie.
Odbiór komunikatu danych – jeśli układ interfejsu jest odbiorcą, do rejestru Data-In zostaje wpisany bajt komunikatu nadawanego przez nadawcę. Nowy bajt w rejestrze Data-In powoduje wygenerowanie przerwania. CPU w reakcji na to przerwanie odczytuje rejestr a układ 7210 realizuje procedurę odbioru następnego bajtu z magistrali GPIB.
Informacje statusowe STB lub PPR – W sytuacji zmiany stanu urządzenia, CPU wpisuje do rejestru Serial Poll nową wartość STB oraz ustala komunikat odpowiedzi równoległej (PPR). Procedury wydania komunikatów na żądanie kontrolera systemu są realizowane automatycznie przez 7210 bez udziału CPU.
Kompletny system raportowania stanu urządzenia musi realizować oprogramowanie CPU.

## Slide 10: Rejestry przerwań 7210 :
Rejestry przerwań NAT 7210:
Trzy rejestry statusu przerwania oraz związane z nimi rejestry maskujące.
Rejestry o numerze 0 nie występują w oryginalnym układzie 7210.
Wyjście sygnału przerwania INT jest uaktywniane tylko przez nie zamaskowane zdarzenia sygnalizowane w rejestrach Interrupt Status 0, 1 i 2.

## Slide 11: Struktura rejestrów przerwań układu 7210:
Bit LOK i REM (odczyt) – informacja o stanie funkcji RL układu 7210.
Bity DMAO i DMAI (zapis) – Umożliwienie lub zabronienie stosowania DMA do transferu komunikatów danych pomiędzy CPU a GPIB z pośrednictwem 7210.

## Slide 12: Zdarzenia rejestrowane przez rejestry ISR1 i 2:

## Slide 13: Rejestr trybu adresowania :
Charakter wyjść TR1 i TR3 :
CIC = CIDS + CADS ; kontroler aktywny
gdy 1: ATN = output, SRQ = input;
gdy 0: ATN = input, SRQ = output;
PE = CIC + PPAS ; kontroler aktywny ale nie odpytywanie równoległe
gdy 1: Three-state (nadajniki DIO);
gdy 0: Open-collector (nadajniki DIO);
Charakter wyjść TR1 i TR3 :
EOIOE = TACS + SPAS + CIC • CSBS; nadawca aktywny lub kontroler poza stanem CSBS
gdy 1: EOI output
gdy 0: EOI input
TRIG - gdy stan DTAS funkcji DT, impuls

## Slide 14: Tryby adresowania :
Dwa adresy jednobajtowe
Jeden adres dwubajtowy
Dwa adresy dwubajtowe.
CPU angażowany w proces adresowania (0dczytuje drugi bajt adresujący poprzez rejestr CPT i analizuje jego ważność).

## Slide 15: Rejestr stanu zaadresowania :
MJMN – ważne przy stosowaniu dwóch adresów dla urządzenia.
LA – zaadresowany do odbioru.
TA – zaadresowany do nadawania.
LA and ATN – stan odbierania komunikatu
TA and ATN – stan nadawania komunikatu
CIC and not ATN – stan wysyłania rozkazów

## Slide 16: Rejestry adresowe :
Rejestr adresu 1
Rejestr adresu 2
Wpis adresów 1 i 2

## Slide 17: Rejestr terminatora komunikatów :
Rejestr przechowuje znak obowiązującego znaku terminalnego odbieranych komunikatów danych.
Logika 7210 wykorzystuje zawartość tego rejestru podczas odbioru komunikatów danych do zdekodowania ich końca i ustawienia bitu END w rejestrze przerwań.
Własność ta może być blokowana (steruje tym bit rejestru pomocniczego Auxiliary Mode Register A ).

## Slide 18: Auxiliary Mode Register :
Jest to rejestr o wielorakim przeznaczeniu. W zależności od wartości bitów CNT ustawia albo stan komunikatu lokalnego wpływającego na stan funkcji interfejsowych 7210 albo zawartość jednego z rejestrów ukrytych.

## Slide 19: Auxiliary Mode Register - komunikaty lokalne :
SGNS
urządzenie
kontroler

## Slide 20: Rejestr AUXRA :
Konfiguracja operacji transferu danych:
Tryb wstrzymywania i zgłaszania gotowości do odbioru.
Wykrywanie końca EOS odbieranego komunikatu i ustawianie bitu END (rejestr przerwań).
Automatyczne ustawianie EOI po napotkaniu EOS podczas nadawania komunikatu danych.
Traktowanie znaku terminalnego w rejestrze EOS jako znaku 8 lub 7 bitowego.

## Slide 21: Diagram czasowy transferu (holdoff):
Wstrzymanie po odbiorze bajtu ( RFD – holdoff )
Gotowość po komunikacie – finish handshake (0x03)

## Slide 22: Rejestr AUXRB :
Dodatkowe ustawienia:
Opóźnienie wystawienia DAV.
Stan aktywny wyjścia INT

## Slide 23: Diagram czasowy transferu (T1):
Opóźnienie wystawienia DAV ( T1 )
Zawsze stałe lub pierwsze długie a następne krótkie.

## Slide 24: Układy nadajników-odbiorników (przykład):
SN75161 – dla urządzeń TL oraz TLC z funkcją C bez przekazywania kontroli, czyli przeznaczonych do systemów z jednym kontrolerem.
Układ posiada ograniczone możliwości sterowania kierunkiem przekazywania sygnałów linii IFC, REN i ATN.
Do sterowania kierunkiem przekazywania sygnałów służą wejścia TE, PE i DC.
Układy posiadają wewnętrzne terminatory rezystorowe od strony magistrali z funkcją ich automatycznego wyłączenia przy braku zasilania (Ucc).
Urządzenie z wyłączonym zasilaniem dołączone do magistrali nie obciąża nadajników urządzeń pracujących.
Ucc
3kOhm
Odbiornik/nadajnik
6.2kOhm

## Slide 25: Typowe rozwiązanie układu interfejsowego z NAT7210:
Sposób wykorzystania wyjść T/R1, 2 i 3 układu 7210 do sterowania układami 75160 i 75161:
T/R1 – określa kierunek przenoszenia sygnałów DIO, DAV, NRFD i NDAC.
T/R2 – określa kierunek przenoszenia sygnałów IFC, REN, ATN i SRQ. Kierunek dla sygnału EOI wynika ze stanu T/R1 i T/R2 oraz stanu ATN.
T/R3 – określa sposób działania nadajników linii DIO. Dla danych i rozkazów nadajniki pracują jako trójstanowe, przy wydawaniu odpowiedzi równoległej jako układy z otwartym kolektorem.
CPU nie jest angażowane bezpośrednio w sterowanie wyjść T/R. Stany wyjść wynikają ze stanu układu interfejsowego.

## Slide 26: Układ nadawczo-odbiorczy linii DIO – SN75160:

## Slide 27: Układ SN75161 – obsługa linii sterowania :

## Slide 28: Układ SN75161 – obsługa linii DAV, NRFD i NDAC :

## Slide 29: Układ SN75161 – obsługa linii EOI :