## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Współczesne rozwiązania ASIC

## Slide 2: Układ TNT4882 firmy NI :
TNT4882 jest jednoukładową realizacją interfejsu IEEE488 o własności nadawania i odbioru (TL).
W celu uzyskania dużej przepustowości zastosowano specjalny bufor FIFO oraz dodatkowo protokół dużej szybkości transmisji danych HS488 (z możliwością jego włączenia lub wyłączenia).
Układ posiada wbudowane nadajniki/odbiorniki sygnałów linii interfejsowych.
Elastyczny interfejs do CPU pozwala łatwo dołączyć układ do każdego 16- lub 8-bitowego mikroprocesora.

## Slide 3: Konfiguracje wyprowadzeń :
TNT4882 posiada dwie różne konfiguracje wyprowadzeń – ogólną oraz ISA , obie 100 pinowe. Konfiguracja ogólna pozwala na dołączenie układu do dowolnego CPU; druga umożliwia dołączenie bezpośrednie do magistrali ISA bez potrzeby stosowania dodatkowych układów.
Układ określa rodzaj zastosowanej konfiguracji na podstawie lokalizacji końcówek zasilania VDD oraz masy GND:
  Konfiguracja ogólna – piny 56 i 59 GND Konfiguracja ISA – piny 56 i 59 VDD

## Slide 4: Architektura TNT4882 :
TNT 4882 zawiera w sobie trzy układy ASIC:
  NAT 4882 – realizujący interfejs IEEE488.2;
  Turbo488 – układ zwiększający przepustowość łącza interfejsowego;
  Nadajniki/odbiorniki sygnałów linii interfejsowych.
Podczas pracy elementy tych układów mogą zostać logicznie połączone na dwa sposoby : jednoukładowy (one-chip mode) lub dwuukładowy (two-chip mode).
Układ NAT 4882 zawiera oprócz nowych rejestrów zapewniających mu unikalne cechy użytkowe także zestawy rejestrów identyczne jak uPD7210 i TMS9914. Wybierając odpowiedni tryb pracy można wykorzystać, po drobnych modyfikacjach, opracowane wcześniej oprogramowanie dla uPD7210 lub TMS9914.
Układ może funkcjonować w jednym z trzech trybów :
  Turbo + 7210 Mode (two-chip mode)
  Turbo + 9914 Mode (two-chip mode)
  One-Chip Mode

## Slide 5: Architektura trybu TNT4882 Two-Chip (np. Turbo+7210):
Szybki transfer pomiędzy
CPU a FIFO
Sprzętowe sterowanie transferem
Bajtów pomiędzy
FIFO a rejestrami DataOut / DataIn
NAT4882
Emuluje 7210 lub 9914 ale posiada też liczne rozszerzenia

## Slide 6: Tryb Turbo+7210 ; nadanie komunikatu :
CPU wpisuje wieloznakowy komunikat do rejestru FIFO. Maszyna stanów przenosi znak z FIFO do układu NAT4882 a ten realizuje jego transfer do odbiorców ,itd. aż do przesłania całego komunikatu z FIFO.

## Slide 7: Tryb Turbo+7210 ; odbiór komunikatu :
NAT 4882 odczytuje znak z magistrali GPIB. Maszyna stanów przenosi odczytany znak do bufora FIFO. Po odbiorze całego komunikatu, CPU odczytuje zawartość FIFO.

## Slide 8: Architektura trybu TNT4882 One-Chip Mode :
Wyjście FIFO dołączone bezpośrednio do nadajników linii podczas nadawania danych.
Wejście FIFO dołączone bezpośrednio do odbiorników linii podczas odbioru danych.

## Slide 9: Architektura trybu TNT4882 One-Chip Mode :
FIFO jest bezpośrednio dołączony do GPIB. Maszyna stanów nie jest potrzebna do transferu znaków z FIFO na GPIB.
Jest to prostsza i szybsza architektura w porównaniu z poprzednią.

## Slide 10: Zmiana trybu pracy TNT 4882 :
Stan końcówki Mode w chwili zerowania sprzętowego wyznacza wyjściowy tryb pracy (Turbo + 9914 lub Turbo + 7210).
Za pomocą poleceń sw7210 oraz sw9914 można zmienić wyjściowy tryb pracy.
Ustawienie bitu ONEC rejestru HSSEL wymusza jednoukładowy tryb pracy (One Chip Mode).

## Slide 11: Właściwości GPIB układu :
Właściwości interfejsu GPIB:
SH1 AH1 T5 lub TE5 L3 lub LE3 SR1 RL1 PP1 lub PP2 DC1 DT1 C0
E2 – trójstanowe nadajniki sygnałów linii magistrali (otwarty kolektor podczas odpytywania równoległego).
Komunikat nie jest wysyłany przy braku odbiorcy.
Możliwy transfer HS488.
Automatyczna detekcja EOS oraz NL (nowa linia).

## Slide 12: Właściwości sprzężenia z CPU :
Właściwości interfejsu CPU – TNT4882
Bufor FIFO zapewniający dużą szybkość transferu; Transfer dużych bloków danych pomiędzy CPU a buforem FIFO. Sprzętowe sterowanie transferem bajtów pomiędzy FIFO a GPIB.
Transfer 8/16 bitowy pomiędzy CPU a buforem FIFO. Automatyczne pakowanie bajtów w słowa oraz rozpakowywanie słów w bajty.
Możliwość wykorzystania DMA na styku CPU a TNT4882.
32-bitowy wewnętrzny licznik transferowanych bajtów.
Specjalne układy last byte redukujące narzuty programowe związane z transferem końcowego bajtu komunikatu danych.
Rozbudowany system przerwań, w tym programowalne przerwania zegarowe.
Końcówki sygnałów statusowych układu interfejsowego (Talk, Listen, SRQ, REM ).

## Slide 13: Porównanie przepustowości :

## Slide 14: Rozwiązanie sprzętowe – Generic Mode TNT4882:

## Slide 15: Porównanie liczby rejestrów :
 | uPD 7210 | NAT 7210 | TNT 4882
Liczba rejestrów R/W dostępnych bezpośrednio | 16 | 23 | 45
Liczba rejestrów ukrytych | 5 | 8 | 12
Liczba wejść adresowych | 3 | 3 | 5

## Slide 16: Produkty firmy INES :
GPIB (IEEE-488.2) Chips without GPIB transceivers | 
i7210 (DIL 40) | 20 euro
i9914 (DIL 40 or PLCC 44) | 20 euro
GPIB (IEEE-488.2) Chips with included GPIB transceivers (75160 + 75162) | 
i7210 LD (DIL 40) | 25 euro
i9914 (DIL 40 or PLCC 44) | 25 euro
i-D-72010 (80-pin QFP) Talker/Listener - Especially for instruments | 30 euro
i-C-72010 (80-pin QFP) Controller + Talker/Listener | 45 euro
i-ISA-72010 (80-pin QFP) + 16-bit ISA interface | on request
i-PCMCIA-72010 (80-pin QFP) + PCMCIA interface | on request

## Slide 17: Struktura układów iGPIB :
Każdy po 255 bajtów

## Slide 18: Układ firmy Measurement Computing :

## Slide 19: Własności układu CB7210.2 :
Spełnia IEEE Standard 488.2-1992 :
  SH1, source handshake ; AH1, acceptor handshake
  T5 or TE5, talker or extended talker ; L3 or LE3, listener or extended listener
  SR1, service request
  RL1, remote local
  PP1 or PP2, parallel poll, remote or local configuration
  DC1, device clear ; DT1, device trigger
  C1-C5, controller, all functions
Programowalna szybkość transferu danych
16 rejestrów , 8 odczyt / 8 zapis oraz rejestry ukryte
2 rejestry adresów
Detekcja MTA, MLA, MSA (my talk/my listen/my secondary addresses)
2 adresy dla urządzenia
Automatyczna detekcja komunikatu EOS
Automatyczne przetwarzanie rozkazów (IEEE Standard 488-78) oraz możliwość odczytu rozkazów niezdefiniowanych
Możliwość stosowania DMA
Automatyczna obsługa nadajników/odbiorników I/O (współpracuje z produktami Texas Instruments/Motorola/Intel)
Zegar od 1 MHz do 20 MHz
Można monitorować stan wszystkich linii sterujących magistrali
Dostępne opóźnienia T1 : 2000, 500, 350 ns
+5V pojedyncze zasilanie; technologia
Kompatybilny z 8080/85/86
Dostępne wykonania obudów : 40 Pin DIP oraz 44 Pin TQFP
W stosunku do NEC uPD7210 dodaje własności 488.2
Zaprojektowany w VHDL; kod źródłowy jest dostępny (do zakupienia; koszty licencji).

## Slide 20: Nowe własności układu CB7210.2 :
Dodatkowe rejestry ukryte udostępniają szereg nowych możliwości układu CB7210.2 w stosunku do uPD7210.
Cechy te są niewidoczne i obojętne, jeśli układ pracuje z oprogramowaniem opracowanym dla uPD7210.
Nowe możliwości układu to:
  Możliwość monitorowania stanu wszystkich linii sterowania magistrali GPIB.
  Możliwość monitorowania stanów wszystkich funkcji interfejsowych układu.
  Zapewnienie wymagań IEEE488.2 w stosunku do obsługi funkcji SR.
  Wprowadzenie opóźnienia 350nsek do listy możliwych wartości opóźnień (500, 2000nsek).
Dostęp do tych rejestrów odbywa się poprzez Rejestr Strony (Register Page) , który jest jednym z dodanych rejestrów w grupie rejestrów ukrytych (Auxiliary Mode register)