## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Projekt urządzenia z interfejsem GPIB

## Slide 2: Wymagana szybkość transmisji urządzenia :
Rozważyć:
Wielkość transferowanych bloków danych. Urządzenia takie jak multimetr, termometr transmitują kilkadziesiąt bajtów na sekundę. Oscyloskopy mogą transmitować do kilku megabajtów w tym samym czasie. Duże bloki zbiory danych wymagają interfejsu GPIB o dużej szybkości.
Typowe zastosowanie urządzenia. W zastosowaniach przemysłowych wolne urządzenia spowalniają wykonanie testów i tym samym zwiększają koszty produkcji. W zastosowaniach laboratoryjnych czas często nie jest czynnikiem krytycznym i szybkość urządzenia nie jest najważniejsza.
Częstość wykorzystania urządzenia w aplikacji. Urządzenie GPIB rzadko transmitujące dane może realizować transmisję wolniej niż urządzenia często wykorzystywane.
NAT9914 może nadawać lub odbierać dane z szybkością od kilku do kilkuset kbajtów/s w zależności od zastosowanego mikrokontrolera. Można zastosować zewnętrzny bufor FIFO oraz DMA co umożliwi zwiększenie przepustowości nawet do poziomu 1Mbajta/s. W tej sytuacji lepiej zastosować układ TNT4882, który ma już wbudowane środki pozwalające uzyskać duże szybkości transferu.

## Slide 3
IEEE 488.1 specyfikuje protokół transferu bajtu, podstawowe sterowanie, komunikaty interfejsowe, mechaniczne i elektryczne cechy GPIB. Nie określa formatu poleceń i odpowiedzi.
IEEE 488.2 specyfikuje formaty poleceń i odpowiedzi, wprowadza zestaw poleceń wspólnych, określa protokół obsługi odbieranych poleceń oraz protokół wydawania odpowiedzi a także standaryzuje obsługę błędów i system raportowania stanu urządzenia.
Projekt urządzenia 488.2 wymaga bardziej złożonego oprogramowania wewnętrznego ale zaowocuje to ułatwieniami w późniejszych zastosowaniach urządzenia. Urządzenie 488.2 jest też urządzeniem 488.1. Układy NAT9914 i TNT4882 mogą być zastosowane w urządzeniach zgodnych z 488.2.
SCPI definiuje podział wszystkich poleceń na odrębne podsystemy oraz w ramach tych podsystemów określa zestawy poleceń obowiązujące dla wszystkich urządzeń. W ten sposób urządzenia danego typu dysponują ujednoliconym zestawem poleceń.

## Slide 4: Zasada budowy polecenia:
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Podzakresy pomiarowe, np. :
0.1, 1, 10, 100, 1000, ....
Czas całkowania, np. :
0.01, 0.1, 1, 10, ....
Urządzenie pomiarowe
.................................................. Zasoby funkcjonalne urządzenia ...................................................
<Nagłówek> <separator> <argument> <terminator>
Nagłówek – znak alfabetu lub słowo kluczowe, wybiera zasób funkcjonalny;
Separator – dzieli komunikat na nagłówek i argument; zwykle znak spacji;
Argument – zwykle zapis dziesiątkowy liczby; ustala żądany stan zasobu funkcjonalnego;
Terminator polecenia – określony arbitralnie znak ASCII; najczęściej znak <NL>;

## Slide 5: Koncepcja zapytań – poleceń pytających :
Funkcje pom., np. :
VDC, CDC, VAC ....
Inicjuj pomiar
Bufor wyników
Urządzenie pomiarowe
Wykonanie pomiaru
Daj wyniki pomiaru
Kolejka wyjściowa
Pytanie o ustawioną
funkcję pomiarową
Pytanie o wyniki
pomiaru
Odczyt odpowiedzi
Zastosowanie zapytań pozwala budować urządzenia dostarczające dane dotyczące wyników pomiaru oraz aktualnych ustawień urządzenia.
Obowiązuje zasada – zadałeś pytanie – musisz odczytać odpowiedź!!!

## Slide 6: Formaty komunikatów:
Komunikat nastawczy lub pytający np. ”FREQ 100.3” lub ”FREQ?”
Komunikat odpowiedzi; np. ”1.003E+02”.

## Slide 7: Przepływ komunikatów w urządzeniu TL:

## Slide 8: Koncepcja oprogramowania wewnętrznego :

## Slide 9: Zmienne globalne i stałe (fragment definicji) :
#define error_reading 1<<0 // Błędy obsługi urządzenia
#define error_writing 1<<1
#define error_unknown_command 1<<2
#define b_rsv 0x40 // żądanie obsługi, wystawienie SRQ
#define b_mav 0x10 // Komunikat dostępny w buforze wyjściowym
#define idle_state 1 // Definicje stanów urządzenia; stan spoczynkowy
#define reading_state 2 // Stan odbierania komunikatu programującego
#define writing_state 3 // Stan wydawania komunikatu odpowiedzi
typedef unsigned char u_8;
u_8 GPIB_state; // Stan urządzenia
#define BUFFER_SIZE 15
u_8 index; // Pozycja w buforze i/o
u_8 io_buffer[BUFFER_SIZE]; // Bufor i/o
/* isr0_byte oraz isr1_byte przechowują dane rejestrów statusowych przerwań NAT9914 które nie zostały jeszcze obsłużone. */
u_8 isr0_byte;
u_8 isr1_byte;

## Slide 10: Start i inicjalizacja (cz.1):
void main() {
initialize_device();
do{
/* all non-GPIB device code goes in this loop */
}while(1);
}
/* Inicjalizacja mikrokontrolera i NAT9914 */
void initialize_device(void) {
initialize_microcontroller();
/* Inicjalizacja podstawowych zmiennych przed aktywizacją łącza GPIB urządzenia */
index = 0;
GPIB_state = idle_state;
initialize_NAT9914();
asm("cli"); // Zerowanie flagi przerwania
}

## Slide 11: Start i inicjalizacja (cz.2):
/* Inicjalizacja mikrokontrolera */
void initialize_microcontroller(){
/* initialize
* expanded memory mode (set by hardware pins)
* set clock speed
* set hardware interrupt to match capabilities of nat9914
* disable watchdog */
}
/* Funkcja inicjalizuje NAT9914 i pozwala urządzeniu odbierać polecenia z GPIB */
void initialize_NAT9914(){
u_8 my_gpib_address;
outp (r7210_auxmr, c7210_sw9914); // Zapewnienie ustawienia układu GPIB w trybie 9914
outp (r_auxcr, c_ch_rst); // Zerowanie NAT9914; logiczne odłączenie układu od GPIB na czas inicjalizacji
isr0_byte = 0; isr1_byte = 0; // Zerowanie zmiennych przechowujących dane z rejestrów stanu przerwań
outp(r_accr, f_icr | f_2mhz); // Ustawienie podzielnika sygnału zegarowego
outp(r_auxcr, c_vstdl); // Komunikat lokalny Set Very Short T1 Delay

## Slide 12: Start i inicjalizacja (cz.3):
/* Funkcja inicjalizacji NAT9914 cd. ... */
/* ...odmaskowanie przerwań BO, BI, GET, DCAS */
outp(r_imr0, b_bo_ie | b_bi_ie);
outp(r_imr1, b_dcas_ie | b_get_ie);
outp(r_auxcr, c_piimr2); outp(r_imr2, 0x80); // ustawienie bitu GLINT ; umożliwia ustawianie wyjścia INT
// c_piimr2 – dostęp do rejestru IMR2; c_pieosr do rejestru EOSR; c_piaccr do Accessory Register
/* ...znak NEWLINE jako znak terminalny dla przychodzących i wychodzących komunikatów */
outp(r_auxcr, c_pieosr); outp(r_eosr, NEWLINE); // NEWLINE jako terminator komunikatu
outp(r_auxcr, c_piaccr); outp(r_accr, f_accra | b_xeos | b_reos); // Uaktywnienie stosowania znaku terminalnego
/* ...ustawienie adresu GPIB urządzenia, informacja odczytana z nastawnika adresu urządzenia */
my_gpib_address = get_gpib_address(); // Odczyt ustawienia
outp(r_adr, my_gpib_address); // Wpis do rejestru
/* ...uaktywnienie połączenia układu z GPIB ; urządzenie może odbierać dane i rozkazy z GPIB */
outp(r_auxcr, c_nswrst); // Komunikat lokalny Clear Software Reset
}

## Slide 13: Procedura obsługi przerwań :
/* route_nat9914_interrupts obsługuje przerwania sprzętowe z NAT9914. Znajduje powód przerwania i wywołuje odpowiednią funkcję. */
void route_nat9914_interrupts(void) {
/* ...odczyt rejestrów stanu przerwań isr0 oraz isr1; wartości muszą być zapamiętane, ponieważ odczyt zeruje rejestry */
isr0_byte = isr0_byte | inp(r_isr0);
isr1_byte = isr1_byte | inp(r_isr1);
/* ...określenie powodu przerwania i obsłużenie go */
if (isr0_byte & b_bo) handle_BO_int(); // ... Wysłanie bajtu komunikatu
if (isr0_byte & b_bi) handle_BI_int(); // ... Odbiór bajtu komunikatu
if (isr1_byte & b_get) handle_GET_trigger(); // ... Wyzwolenie urządzenia (rozkaz GET)
if (isr1_byte & b_dcas) handle_DCAS_int(); // ... Zerowanie urządzenia (rozkaz SDC lub DCL)
}

## Slide 14: Funkcja odbioru bajtów komunikatu (cz.1):
/* Funkcja czyta bajt z rejestru DIR NAT9914 i zapamiętuje go w buforze wejściowym. */
void handle_BI_int(void) {
/* ...aktualizacja zmiennej opisującej stan urządzenia GPIB_state (idle_state, reading_state, writing_state) */
if (GPIB_state == idle_state) {
index = 0; GPIB_state = reading_state; }
/* ...jeśli kontroler wysyła dane do urządzenia, które nie wysłało w całości odpowiedzi (jest w stanie writing_state) wtedy ustawia ono flagę błędu w bajcie statusowym w celu ostrzeżenia kontrolera i przystępuje do odbioru danych */
else if (GPIB_state == writing_state) {
clear_status_byte_bits(b_mav); // Zeruj bit MAV w STB
set_status_byte_bits(b_rsv | error_reading); // Ustaw bit RQS oraz error_reading
GPIB_state = reading_state;
index = 0;
outp(r_auxcr, c_nbaf); // Komunikat lokalny New Byte Available False
}
.............................cdn.

## Slide 15: Funkcja odbioru bajtów komunikatu (cz.2):
/* Odczyt danej z rejestru DIR NAT9914 i wpisanie jej do bufora wejściowego.
W celu zwiększenia wydajności transmisyjnej funkcja odczytu bajtu stosuje wewnętrzną pętlę do ewentualnego odczytu następnych bajtów. Jeśli bajty napływają wolno procedura obsługi przerwania funkcjonuje klasycznie kończąc działanie po odczycie jednego bajtu. Gdy bajty napływają szybko pierwszy odebrany z GPIB bajt uruchomi funkcję obsługi przerwania a jej pętla załatwia odbiór fragmentu lub nawet całego komunikatu. */
do{
/* ...czytanie znaków do bufora. Jeśli bufor jest pełny, wtedy funkcja nie akceptuje nowego bajtu */
if (index < BUFFER_SIZE) {
io_buffer[index]= (u_8) inp(r_dir); index++; }
isr0_byte = isr0_byte & ~b_bi; // Wyzerowanie pozycji b_bi
if ( !(isr0_byte & b_end) ) { // Jeśli nie koniec to odczytanie rejestru ISR0
isr0_byte = isr0_byte | (u_8) inp(r_isr0); }
}while (isr0_byte & b_bi); // Powtórz pętlę jeśli b_bi wskazuje, że jest nowy znak do odczytu
/* ..jeśli jest kompletny komunikat (ustawiony b_end), interpretuj komunikat przed wyjściem */
if (isr0_byte & b_end) parse_input_buffer(); // Funkcja także zeruje bufor i ustawia idle_state urządzenia
}

## Slide 16: Funkcja wysłania bajtów komunikatu (cz.1):
/* Funkcja wstawia kolejny bajt z bufora wyjściowego do rejestru CDOR NAT9914 a ten wysyła go na GPIB */
void handle_BO_int(void) {
/* ...aktualizacja zmiennej opisującej stan urządzenia GPIB_state (idle_state, reading_state, writing_state) */
if (GPIB_state == idle_state) { // ..zapis tylko, gdy bufor zawiera dane, czyli index > 0
if (index == 0) {
isr0_byte = isr0_byte & ~b_bo; } // ..wywołanie procedury bez skutków
else { // ..są dane w buforze; ustawienie stanu writing_state
index = 0; GPIB_state = writing_state; }
}
/* ...Jeśli kontroler próbuje odczytać dane z urządzenia a jest ono jeszcze w stanie reading_state , przerwij próbę wydania danych i sygnalizuj błąd poprzez STB. */
else if (GPIB_state == reading_state) {
set_status_byte_bits (error_writing);
isr0_byte = isr0_byte & ~b_bo;
}
............................cdn.

## Slide 17: Funkcja wysłania bajtów komunikatu (cz.2):
/* Wpisanie następnego bajtu z bufora wyjściowego do rejestru CDOR NAT9914 .
W celu zwiększenia wydajności transmisyjnej funkcja stosuje wewnętrzną pętlę do ewentualnego wpisania następnych bajtów. Jeśli bajty są szybko transferowane na GPIB pierwsze przerwanie uruchomi funkcję a jej pętla załatwia nadanie fragmentu lub nawet całego komunikatu bez potrzeby wychodzenia i ponownego wchodzenia do obsługi przerwania */
while (isr0_byte & b_bo) {
outp(r_cdor, io_buffer[index]); // Wpisanie bajtu z bufora do NAT9914
index++;
/* ...sprawdzenie czy przypadkiem NAT9914 nie jest już gotowy do wysłania następnego bajtu */
isr0_byte = isr0_byte & ~b_bo;
isr0_byte = isr0_byte | (u_8) inp(r_isr0);
/* ...Jeśli wysłano cały komunikat, uaktualnij STB, ustaw stan spoczynkowy i zeruj bufor */
if (io_buffer[index-1] == NEWLINE) {
clear_status_byte_bits (b_mav | b_rsv); // Aktualizacja STB
GPIB_state = idle_state;
index=0;
isr0_byte = isr0_byte & ~b_bo; } // Zerowanie bitu b_bo
} }