## Slide 1: Podstawy programowania aplikacji w środowisku graficznym LabView.
Program LabVIEW jest nazywany przyrządem wirtualnym ( virtual instrument ) lub krótko programem VI. Określenie to wynika z podobieństwa wizualnego obrazu aplikacji oraz jej działania do fizycznego przyrządu.

## Slide 2: Elementy programu VI :
1. Pulpit (front panel), który pełni rolę interfejsu użytkownika :
2.Diagram (block diagram), który jest graficznym zapisem kodu programu. Definiuje funkcjonalność aplikacji w języku graficznym G.
3. Ikony i złącza (icon & connector pane).
Ikona identyfikuje VI tak, że dany VI można użyć w innym programie VI (jako subVI - procedura w tekstowych językach programowania).
Złącze (connector pane) definiuje wejścia i wyjścia podprogramu oraz ich przyporządkowanie. Odpowiada definicji argumentów procedury w językach tekstowych.

## Slide 3: Pulpit programu VI :
Pulpit wizualnie odpowiada rozwiązaniom płyt przednich urządzeń pomiarowych.
Pulpit buduje się go za pomocą elementów kontrolnych i prezentacyjnych.
Stanowią one odpowiednio końcówki wejściowe i wyjściowe programu VI.
Elementami kontrolnymi są pokrętła nastawcze, przyciski, przełączniki itp.
Symulują one elementy nastawcze fizycznych urządzeń i dostarczają danych wejściowych do diagramu VI.
Elementami prezentacyjnymi są wyświetlacze numeryczne, alfanumeryczne, LEDy, wyświetlacze graficzne (wykresy), tabele itp.
Symulują one elementy prezentacyjne fizycznych urządzeń i wyświetlają dane dostarczane przez diagram.

## Slide 4: Diagram programu VI :
Diagram to zapis kodu programu w języku graficznym G. Do jego zapisu wykorzystuje się końcówki (terminals), węzły (nodes), przewody (wires) oraz konstrukcje sterujące (structures):
Węzły są obiektami wyposażonymi w wejścia i wyjścia danych realizującymi określone operacje podczas działania programu (wyrażenia, operatory, funkcje).
Przewody służą do budowania połączeń (dróg przepływu danych) pomiędzy elementami diagramu. Każde połączenie może mieć tylko jedno źródło danych lecz może być rozgałęzione do wielu punktów odbioru danych. Złe połączenia są zaznaczane czarną linią przerywaną.
Konstrukcje sterujące języka graficznego zapewniają specyficzny sposób wykonania fragmentów kodu. Pozwalają realizować powtarzanie bloków kodu (pętle), warunkowy wybór wykonania bloków kodu (case) lub określić sekwencję wykonania bloków kodu.
Końcówki są portami wejściowymi i wyjściowymi przesyłającymi informacje pomiędzy pulpitem i diagramem.
Końcówka jest generowana automatycznie w diagramie w momencie postawienia elementu kontrolnego lub prezentacyjnego na pulpicie.
Reprezentuje ona port do określonego elementu pulpitu oraz typ danych wchodzących lub wychodzących, np. DBL -double.

## Slide 5: Ikona i złącze programu VI :
Gdy program VI ma służyć jako podprogram dla innych aplikacji VI konieczne jest zbudowanie ikony stanowiącej jego graficzną reprezentację oraz zdefiniowanie złącza.
Ikona podprogramu jest jego graficzną reprezentacją w diagramach aplikacji wykorzystujących taki podprogram.
Stanowi węzeł budowanego diagramu.
Złącze definiuje wejścia i wyjścia podprogramu i tym samym umożliwia wykonanie odpowiednich połączeń w diagramie programu wykorzystującego go jako podprogram.
Złącze jest zestawem końcówek odpowiadających określonym elementom kontrolnym i prezentacyjnym pulpitu danego podprogramu.
Zaciski wejściowe złącza przekazują dane do diagramu podprogramu za pośrednictwem elementów kontrolnych pulpitu podprogramu.
Zaciski wyjściowe złącza otrzymują dane z diagramu za pośrednictwem elementów prezentacyjnych pulpitu podprogramu.

## Slide 6: Wykonanie kodu programu :
Końcówki i węzły połączone liniami przepływu danych tworzą diagram programu VI :
Kolejność wykonania operacji przez węzły diagramu jest określona przepływem danych (data flow).
Zasady dotyczące sterowania przepływem danych można ująć następująco:
Węzeł rozpoczyna działanie po otrzymaniu wszystkich danych wejściowych.
Węzeł diagramu wykonuje tylko raz swoje operacje.
Dane na wyjściach węzła (węzeł może mieć kilka wyjść) pojawiają się jednocześnie po wykonaniu charakterystycznych dla niego operacji.
Uzyskane dane wyjściowe są jednocześnie dostarczone do węzłów odbierających.
Węzły, które otrzymają w danej chwili wszystkie dane są wykonywane pseudo-jednocześnie.

## Slide 7: Ilustracja przepływu danych :
Faza 1.
Faza 2.
Faza 3.

## Slide 8: Program z niezależnymi poddiagramami :
Węzły, które otrzymają w danej chwili wszystkie dane są wykonywane pseudo-jednocześnie.
Nie można jednak zakładać kolejności wykonania operacji przez węzły, które uzyskały stan gotowości.
Środowisko samo decyduje o kolejności wykonania stosując technikę arbitralnego przeplotu.
W ten sposób węzły lub grupy węzłów różnych gałęzi są wykonywane przemiennie co skutkuje równoległością ich realizacji.

## Slide 9: Kolejność wykonania węzłów :
Węzły diagramu jednocześnie uzyskujące komplet danych wejściowych wykonują się w nieznanej programiście kolejności.
Jeżeli jest istotna kolejność ich wykonania to musi to zapewnić przepływ danych pomiędzy nimi.
Zapewnienie określonej sekwencji działań dotyczy między innymi operacji plikowych oraz operacji na urządzeniach pomiarowych.
Węzły funkcji I/O posiadają wejścia deskryptorów i błędów oraz takie same wyjścia.
Połączenie tych wyjść z odpowiadającymi wejściami kolejnego podobnego węzła zapewnia żądaną kolejność ich wykonania wynikającą z przepływu danych.
Jeśli wymaganej kolejności nie daje się uzyskać bezpośrednio z przepływu danych trzeba zastosować specjalne konstrukcje sterujące języka G.

## Slide 10: Konstrukcja sekwencji operacji :
Konstrukcja sekwencyjna wygląda jak ramka filmu i składa się z jednej lub kilku ramek ( klatek filmu ).
Wykonuje ona kolejno diagramy kodu umieszczone w ramkach 0, 1, 2, 3 itd.
Konstrukcje sekwencyjne stosuje się do wymuszenia określonej kolejności wykonywania fragmentów kodu, gdy nie daje się tego uzyskać przepływem danych.
Dane wejściowe konstrukcji są dostępne dla wszystkich jej ramek.
Wyjścia danych z konstrukcji mogą mieć tylko jedno źródło informacji; każde z wyjść struktury jest związane z jedną z ramek.
Tunele wyjściowe są widoczne we wszystkich ramkach.
Dane opuszczają strukturę w momencie, gdy ostatnia ramka zakończy wykonanie zawartego w niej kodu. Oznacza to, że dane wyjściowe określonej ramki opuszczają strukturę po jej całkowitym wykonaniu, a nie kiedy skończy się wykonanie danej ramki.

## Slide 11: Przekazywanie danych w obszarze sekwencji :
Lokalna sekwencja jest zaznaczona końcówką przenoszenia danych we wszystkich ramkach sekwencji.
W ramce będącej źródłem danych dla lokalnej sekwencji punkt przekazywania danych jest zaznaczony zewnętrznym zwrotem strzałki a w ramce odbiorczej strzałką zwróconą do jej wnętrza.
Ramki poprzedzające ramkę będącą źródłem danych nie mogą korzystać z danych przenoszonych lokalną sekwencją i w nich punkt przenoszenia nie jest zaznaczony strzałką.
Konstrukcja sekwencyjna może wykorzystywać kilka lokalnych sekwencji przekazywania danych.
Przekazywanie danych z jednej ramki do ramek występujących po niej realizuje się za pomocą terminala zwanego lokalną sekwencją. Do uzyskania lokalnej sekwencji, wykorzystuje się operację Add Sequence Local.

## Slide 12: Konstrukcja wyboru (case) :
Konstrukcja sterująca case umożliwia alternatywne wykonywanie bloków kodu objętych tą konstrukcją.
Funkcjonalnie odpowiada instrukcji if...then...else lub switch języka C. Konstrukcja posiada minimum dwie ramki.
Każda ramka zawiera blok programowy realizujący określone operacje oraz deklarację wartości wybierających.
Wykonanie konstrukcji polega na wykonaniu kodu jednej z jej ramek.
Wybór ramki jest realizowany na podstawie danej dostarczonej do wejścia selekcyjnego konstrukcji case (?).

## Slide 13: Selektor konstrukcji case :
Wejście selektora może przyjmować dane boolowskie (domyślny typ), całkowite, stringowe oraz enumeryczne.
Dla każdej z możliwych wartości selektora musi być przypisana jedna z ramek konstrukcji case.
Określenie wartości wybierających daną ramkę realizuje się przez wpisanie ich listy w okienku wartości wybierających.

## Slide 14: Przykład selektora konstrukcji case :
Pojedynczej wartości całkowitej, np. 12 - ramka jest wykonywana, gdy selektor konstrukcji otrzyma wartość 12.
Listy wartości całkowitych, np. 2, 4, 6, 7 - ramka jest wykonywana, gdy selektor konstrukcji otrzyma jedną z wartości podanej w liście.
Listy wartości określonych zakresem, np. 5..25 - ramka jest wykonywana, gdy selektor konstrukcji otrzyma wartość z podanego zakresu.
Wartości domyślnej - Default - ramka jest wykonywana, gdy selektor konstrukcji otrzyma wartość różną od wartości określonych dla innych ramek konstrukcji.
W sytuacji wyboru przy użyciu danych całkowitych pole wartości wybierającej daną ramkę może mieć postać:

## Slide 15: Tunele wejściowe i wyjściowe konstrukcji case :
Tunele wejść i wyjść konstrukcji tworzą się automatycznie podczas prowadzenia połączeń przez kontury konstrukcji.
Tunele wejść danych tworzą wejścia dla wszystkich ramek konstrukcji, ale diagram danej ramki korzysta tylko z tych, które są potrzebne.
Struktura realizuje swoje zadania po uzyskaniu danych na wszystkich wejściach. Wszystkie wejścia danych oraz wejście selektora muszą być dołączone do źródeł danych.
Każda ramka struktury definiuje wyjścia danych, które są wyjściami struktury.
Wyjście danych utworzone w jednej ramce jest widoczne w innych ramkach struktury.
Struktura po wykonaniu swoich zadań musi dostarczyć dane na wszystkich wyjściach, również tych, które dotyczą wyjść z ramek aktualnie nie realizowanych.

## Slide 16: Konstrukcja pętli for :
Konstrukcję pętli for stosuje się w celu cyklicznego wykonania wybranego bloku kodu, gdy liczba wymaganych powtórzeń (iteracji) wykonania jest znana.
Ramka pętli for posiada predefiniowane wejście liczby iteracji oraz terminal wyjścia licznika iteracji.
Wejście liczby iteracji jest typu long integer.
Licznik iteracji jest zerowany w momencie rozpoczęcia działania pętli, dostarcza aktualny numer wykonywanej iteracji (od 0 do N-1) i jest inkrementowany po każdej iteracji.
Sprawdzenie warunku zakończenia (i<N) jest wykonywane przed rozpoczęciem kolejnej iteracji.

## Slide 17: Konstrukcja pętli while :
Konstrukcję pętli while stosuje się w celu cyklicznego wykonania wybranego bloku kodu, gdy liczba wymaganych powtórzeń (iteracji) wykonania nie jest znana.
Ramka pętli while posiada predefiniowany terminal wyjścia licznika iteracji oraz terminal warunku kontynuowania działania pętli.
Licznik iteracji jest zerowany w momencie rozpoczęcia działania pętli, dostarcza aktualny numer wykonywanej iteracji (od 0) i jest inkrementowany po każdej iteracji.
Terminal kontynuacji działania pętli korzysta z wartości logicznych (boolowskich) wypracowanych przez diagram pętli. Konfigurowanie terminala kontynuacji pozwala ustalić wartość logiczną przerywającą działanie pętli (Continue IF True lub Stop If True).
Sprawdzenie warunku zakończenia jest realizowane po wykonaniu każdej iteracji, dlatego zawsze jest wykonana przynajmniej jedna iteracja pętli.

## Slide 18: Tunele wejściowe i wyjściowe konstrukcji pętli :
Tunel wejścia danych tworzy się automatycznie w momencie prowadzenia połączenia pomiędzy wyjściem węzła znajdującego się na zewnątrz pętli a wejściem węzła poddiagramu pętli.
Tunel wyjścia danych powstaje podczas łączenia wyjścia węzła poddiagramu pętli z wejściem węzła znajdującego się poza konstrukcją pętli.
Pętla rozpoczyna działanie po otrzymaniu wszystkich danych wejściowych. W tym momencie są one też przekazywane do pętli i ich wartości są takie same we wszystkich iteracjach pętli.
Dane wyjściowe są generowane po zakończeniu działania pętli.

## Slide 19: Tunele wejściowe z auto-indeksacją :
Tunel wejściowy przekazujący tablice może pracować tak, aby pętla uzyskała całą tablicę (Disable Indexing) lub określone elementy tablicy dla kolejnych iteracji (Enable Indexing).
Auto-indeksowanie wejściowe rozpoczyna się od zera i polega na przekazaniu kolejnym iteracjom pętli danych o rozmiarze zmniejszonym o 1 z N wymiarowej tablicy wejściowej (rozkładanie tablicy).
Pętla zewnętrzna otrzyma w kolejnych iteracjach odpowiednio wiersz 0 i 1 tablicy wejściowej.
Pętla wewnętrzna w kolejnych iteracjach uzyska elementy wiersza.

## Slide 20: Wejście z auto-indeksacją a liczba iteracji pętli for:
Wejście z auto-indeksowaniem wpływa na liczbę iteracji pętli for, która jest wtedy określona przez wartość z wejścia liczby iteracji lub rozmiaru tablicy wejściowej. Obowiązuje mniejsza z tych wartości.
Wejście liczby iteracji może pozostać niepołączone, jeśli pętla korzysta z auto-indeksowanego wejścia.
W przypadku kilku wejść z auto-indeksowaniem liczba iteracji jest określona rozmiarem najmniejszej tablicy.
Jeśli dwie tablice 20- i 50-elementowa poprzez wejścia z auto-indeksacją inicjują działanie pętli for z zadeklarowaną liczbą 25 iteracji, to pętla realizuje 20 iteracji wykorzystując w nich wszystkie elementy tablicy pierwszej oraz 20 pierwszych elementów tablicy drugiej.

## Slide 21: Wejście z auto-indeksacją a liczba iteracji pętli while:
Auto-indeksowanie dotyczy także tuneli wejściowych pętli while.
Rozmiar tablicy nie ma wpływu na liczbę iteracji pętli while, ponieważ są one realizowane dopóki terminal przerwania otrzymuje określoną wartość boolowską.
Kiedy liczba iteracji przekroczy rozmiar tablicy, wejście dostarcza wartości domyślne tego samego typu jak dostarczane dotąd. W przypadku jednowymiarowej tablicy double są to zerowe wartości numeryczne.
Pętla wykona 10 iteracji.
Iteracje 5,6,7,8 i 9 otrzymają wartości zerowe; tak jakby tablica wejściowa została rozszerzona do tablicy 10-elementowej.

## Slide 22: Tunele wyjściowe z auto-indeksacją :
Dane wyjściowe są generowane po zakończeniu działania pętli.
Tunel wyjściowy pętli for i while może pracować z auto-indeksacją lub bez, niezależnie od rodzaju danych doprowadzonych z wnętrza pętli.
Jeśli pracuje bez auto-indeksacji dostarcza wartość wyprowadzoną na wyjście podczas ostatniej iteracji wykonanej przez pętlę.
Tryb auto-indeksacji tworzy na wyjściu tablicę z danych dostarczanych na wyjście po każdej iteracji pętli.
Tablica wyjściowa dostępna po zakończeniu działania pętli ma rozmiar równy liczbie wykonanych iteracji. Jej wymiar zależy od wymiaru danych produkowanych w iteracjach. W przypadku produkcji danych skalarnych powstają tablice jednowymiarowe. Jednowymiarowe tablice są gromadzone w dwuwymiarowej, itd.

## Slide 23: Przekazywanie danych między kolejnymi iteracjami pętli (shift registers) :
Terminal ze strzałką skierowaną w górę jest wejściem rejestru. Do niego realizuje się połączenie z wyjściem wybranego węzła poddiagramu pętli, który dostarcza danej przekazywanej do następnej iteracji.
Wyjściem rejestru jest terminal ze strzałką skierowaną w dół. Dostarcza on danej z poprzedniej iteracji lub wartość początkową w pierwszej iteracji.
Rejestr tworzy się wybierając z menu konstrukcji pętli pozycję Add Shift Register. Można utworzyć wieloelementowy rejestr przesuwny wybierając z menu terminala rejestru pozycję Add Element.

## Slide 24: Węzeł formuły :
Węzeł Formula jest użyteczny do realizacji operacji zapisanych tekstowo.
Syntaktyka zapisu bloku programu węzła jest podobna do zapisu bloku instrukcji programu w języku C.
Blok może zawierać deklaracje zmiennych (dostępny tylko typ float oraz int) oraz wyrażenia. Wyrażenia wykorzystują takie same operatory jak język C (te same oznaczenia i priorytety). Można korzystać z instrukcji sterujących if..then..else, switch..case, pętli for, while, do..while itp.
Menu formuły posiada pozycje służące do kreowania wejść i wyjść węzła (odpowiednio Add Input oraz Add Output). Po wykreowaniu należy w polu utworzonego wejścia lub wyjścia wpisać jego nazwę. Stanowią one zmienne formuły, domyślnie są typu float.