## Slide 1: Obiekty kontrolne i prezentacyjne pulpitu aplikacji (wykład 2)

## Slide 2: Paleta narzędzi
Manipulator panelu sterowania
Wybór / ustawienie / rozmiar
Edycja tekstów
Wykonywanie połączeń
Menu podręczne obiektu/węzła
Przewijanie okna edycyjnego
Punkt zatrzymania programu
Sonda (podgląd) wartości
Kopiowanie kolorów obiektu
Zadawanie koloru tła i obrazu

## Slide 3: Belki narzędziowe okien edycyjnych
Okno pulpitu
Okno diagramu
Wykonaj program
Wykonuj program cyklicznie
Przerwij wykonywanie programu
Pauza / kontynuacja
Podgląd wykonania
Wejdź do subVI
Przeskocz subVI
Wyjdź z subVI
Manipulowanie ustawieniem obiektów:
Wyrównanie
Rozłożenie
Kolejność
Ustawianie atrybutów tekstu:

## Slide 4: Paleta obiektów nastawczych i prezentacyjnych (cz.1)
Numeric – nastawniki i wyświetlacze numeryczne; dane typu int lub float (o różnych zakresach).
Boolean –przełączniki statyczne i nie statyczne oraz wskaźniki; dane typu boolowskiego.
String & Path – teksty i ścieżki dostępu; dane stringowe.
List & Table – listy i tablice; dane typu int lub stringowe.
Ring & Enum – tekstowo-numeryczne obiekty wyboru; dane typu int lub enum.
Obiekty własne – zdefiniowane lub przystosowane przez użytkownika (*.ctl).
Obiekty dostarczające lub korzystające z prostych typów danych :
całkowitych (Int8, 16, 32), rzeczywistych (float, double, ext),
tekstowych (string) , enumerycznych.

## Slide 5: Paleta obiektów nastawczych i prezentacyjnych (cz.2)
Array & Cluster – złożone nastawniki i wyświetlacze; dane w postaci tablic lub klastrów o określonej budowie.
Graph – różnego rodzaju wykresy; dane różnej postaci w zależności od rodzaju wykresu.
Np. wykres XY prezentujący jedną krzywą potrzebuje tablicy klastrów o przedstawionej niżej budowie:
{ Tablica jednowymiarowa struktur: { Każda struktura jest współrzędną punktu i składa się z dwóch pól: { x } i { y } } }
Obiekty dostarczające lub korzystające z złożonych typów danych :
tablic (dowolne rozmiary i wymiary),
klastrów (odpowiednik stuktur w języku C) .

## Slide 6: Paleta obiektów nastawczych i prezentacyjnych (cz.3)
Refnum – numery referencyjne obiektów różnych klas. Mogą to być numery referencyjne obiektów nastawczych lub prezentacyjnych.
I/O – nazwy zasobów I/O systemu komputerowego, np. urządzenia pomiarowego dołączonego do karty GPIB lub wyjścia USB komputera.
Obiekty dostarczające lub korzystające z specyficznych typów danych :
refnum (unikalny identyfikator obiektu),
resource name (unikalny opis urządzeń systemu) .

## Slide 7: Określenie typu danych nastawnika lub wskaźnika
Z menu podręcznego postawionego obiektu należy wybrać pozycję Representation i z rozwiniętego zestawu dostępnych typów wybrać żądany typ danych.
Dostępne typy danych dla obiektu Slide.
Terminal wejściowy obiektu nastawczego Slide w diagramie.
Kolor i opis jednoznacznie identyfikują typ dostarczanych danych.

## Slide 8: Utworzenie nastawnika lub wskaźnika z tablicowym typem danych (1)
1. Postawienie pustego szablonu tablicy.
2. Do pustego szablonu wciągnąć nastawnik (gdy wprowadzanie danych) lub wskaźnik numeryczny (gdy prezentacja).
3. Po wciągnięciu szablon automatycznie dopasowuje się do wprowadzonego obiektu.

## Slide 9: Utworzenie nastawnika lub wskaźnika z tablicowym typem danych (2)
4. Tablicę można rozciągnąć i wypełnić danymi. Wcześniej należy określić typ danych pola tablicy. Wykonuje się to identycznie jak dla prostych typów.
Terminal wejściowy obiektu nastawczego Array w diagramie.
Kolor i opis jednoznacznie identyfikują typ dostarczanych danych, natomiast nawiasy [ ] wskazują , że jest to tablica.
5. W celu utworzenia tablicy wielowymiarowej trzeba skorzystać z menu podręcznego utworzonego obiektu i dodać jeden lub więcej wymiarów.
Grube nawiasy [ ] wskazują , że jest to tablica wielowymiarowa.

## Slide 10: Nastawnik lub wskaźnik z klastrowym typem danych (1)
Klaster nastawników tworzy się za pomocą szablonu identycznie jak nastawnik tablicowy.
Wbudowany wskaźnik błędu wykonania szeregu węzłów VI jest klastrem złożonym z trzech pól:
Status – typ boolowski
Code – typ int
Source – typ string.

## Slide 11: Nastawnik lub wskaźnik z klastrowym typem danych (2)
Klaster nastawników tworzy się często w celu zgrupowania szeregu nastawników pulpitu aplikacji.
Jest to związane z przyjmowaną koncepcją rozwiązywania obsługi interfejsu użytkownika.
Wprowadzenie stanu wielu nastawników do diagramu przy użyciu jednego terminala wejściowego skutkuje uproszczeniem kodu diagramu.
Trzy przyciski boolowskie połączone w klaster
Terminal wejściowy nastawnika klastrowego oraz węzeł dostarczający elementarne pole danej klastrowej.

## Slide 12: Zmienne lokalne i globalne programu VI (rola zmiennej)
Obiekty nastawcze pulpitu dostarczają dane do diagramu za pośrednictwem końcówek wejściowych a obiekty wskaźnikowe pulpitu uzyskują dane z diagramu za pośrednictwem końcówek wyjściowych.
Z każdym obiektem pulpitu jest związana jedna i tylko jedna końcówka wyjściowa lub wejściowa diagramu.
Aplikacja może potrzebować dostępu do tych danych w różnych miejscach a jednocześnie nie zawsze można to uzyskać przewodami przepływu danych.
Problem ten rozwiązują zmienne lokalne i globalne.
Zmienne lokalne zapewniają dostęp do danych obiektu pulpitu w różnych miejscach pojedynczego programu VI.
Zmienne globalne udostępniają i przenoszą dane pomiędzy różnymi, jednocześnie realizowanymi programami VI.

## Slide 13: Zmienne lokalne programu VI (kreowanie zmiennej)
Utworzenie zmiennej lokalnej w diagramie wymaga:
  jej wykreowania
  powiązania z określonym obiektem pulpitu
  określenia jej przeznaczenia (odczyt lub zapis stanu obiektu ).
Powiązanie i określenie przeznaczenia zmiennej wykonuje się wykorzystując menu podręczne zmiennej (pozycje : Select Item oraz Change To Read/Write).

## Slide 14: Zmienne lokalne programu VI (możliwości)
Pozwala zapisać lub odczytać daną obiektu panelu niezależnie czy jest on obiektem sterującym czy wskaźnikowym.
Operacje te funkcjonują tak samo jak przeniesienie danych do lub z końcówki obiektu w diagramie z tym, że przykładowo zapis zmiennej jest dostępny również w stosunku do obiektów sterujących pulpitu, które formalnie są źródłami danych.
Dzięki temu, zmienne lokalne można wykorzystać nie tylko do uzyskania aktualnego stanu określonego obiektu sterującego w różnych miejscach diagramu programu ale także do modyfikacji jego ustawienia, np. ustawienia przełącznika w pewnym stanie.

## Slide 15: Zmienne lokalne programu VI (przykład zastosowania)
Końcówka wejściowa obiektu STOP znajduje się wewnątrz jednej z pętli.
Z powodu równoległości działania obu pętli, nie można zastosować połączenia przepływu danych z tej końcówki do terminala kontynuacji drugiej pętli.
Można jednak utworzyć zmienną lokalną związaną z obiektem STOP i wykorzystać ją w drugiej pętli.
W tej sytuacji użycie STOP przerywa działanie obu pętli.
Aplikacja potrzebuje dostępu do stanu przełącznika STOP w dwóch miejscach a nie można tego uzyskać przepływem danych.

## Slide 16: Własności obiektów nastawczych i prezentacyjnych (1)
Każdy z obiektów pulpitu charakteryzuje się bogatą listą własności.
Są to : zakres nastaw, rozdzielczość, rodzaj skali (lin/log), sposób opisu i jego precyzja, etykiety, widoczność, kolory itd.
Własności te można określać na etapie edycji programu za pomocą dostępnych narzędzi oraz menu podręcznego obiektów.
Można też manipulować programowo własnościami obiektu pulpitu w czasie działania programu.
Umożliwia to węzeł własności obiektu – Property Node:
Dynamiczne wiązanie pozwala na manipulowanie elementami pulpitu z poziomu podprogramu (subVI).

## Slide 17: Kreowanie węzła własności obiektu pulpitu (1)
Węzeł Property Node pobiera się z palety funkcji z grupy Application Control.
Powstaje węzeł ogólny, który należy powiązać dynamicznie lub statycznie z obiektem pulpitu.
Wiązanie statyczne realizuje się za pomocą menu podręcznego wybierając pozycję Link to. Jest ona dostępna jeśli wejście referencji nie jest podłączone.
Po wskazaniu konkretnego obiektu powstaje węzeł jego własności dla którego trzeba teraz wytworzyć pola dostarczające interesujących własności lub modyfikujących je.

## Slide 18: Kreowanie węzła własności obiektu pulpitu (2)
Menu podręczne pozwala konfigurować węzeł:
Add Element – dodanie pola
Properties – wybranie własności obiektu
Change To ..... – ustawienie pola do odczytu lub zapisu
Okno z listą dostępnych własności.
Widać tylko fragment listy.

## Slide 19: Szybka metoda kreowania węzłów związanych z obiektem kontrolnym
Pozycja Create menu podręcznego terminala wejściowego/wyjściowego obiektu pozwala szybko utworzyć zmienną lokalną, węzeł własności lub referencję do tego obiektu.
Zmienna lokalna
Węzeł własności obiektu
Referencja do obiektu
Węzeł wykonania metod obiektu

## Slide 20: Przykład wykorzystania węzła własności obiektu
Suwak ustawiający zakres częstotliwości ( działanie nastaw3_log.vi ):
Fmax zawsze większa lub równa Fmin.
Zakres Min i Max nastawnika modyfikuje się automatycznie.

## Slide 21: Przykład wykorzystania węzła własności obiektu (cd)
If (Fmin <= Scale_Min) New_Scale_Min = Scale_Min/10;
If (Fmin > 10*Scale_Min) New_Scale_Min = Scale_Min*10;

## Slide 22: Definiowanie typów obiektów pulpitu (cel)
Problem dotyczy między innymi typów definiowanych przez użytkownika:
enumerycznych, klastrów, tablic.
Definiuję nastawnik w postaci klastra z trzema polami danych. W aplikacji wykorzystuję stałe tego samego typu oraz wskaźniki.
Zachodzi potrzeba przekonstruowania nastawnika polegająca na dodaniu dodatkowego pola danych. Po modyfikacji program ma błędy, ponieważ dotychczasowe wskaźniki i stałe nie uległy zmianie.
Programista musi dokonać modyfikacji budowy wszystkich stałych i wskaźników, także nastawników jeśli jest ich więcej.
Przy złożonym programie jest to bardzo kłopotliwa modyfikacja.
Można temu zaradzić definiując typ obiektu kontrolnego.

## Slide 23: Definiowanie typów obiektów pulpitu (realizacja)
Po zdefiniowaniu nastawnika, trzeba go zaznaczyć i wybrać Customize Control (przystosowanie obiektu).
Otwiera się okno budowania obiektu kontrolnego.
Wybrać wersję Type Def i zapisać wersję kontrolki w pliku o unikalnej nazwie. Dostanie rozszerzenie ctl .
Aby zmodyfikować kontrolkę, np. przez dodanie nowego pola, należy otworzyć ten plik i dokonać zmiany.
Po zapisaniu zmiany w konstruowanej aplikacji automatycznie wykonają się modyfikacje wszystkich elementów związanych z tym obiektem.