## Slide 1: Podstawowe węzły VI (wykład 2)

## Slide 2: Węzeł diagramu
Węzeł operacyjny jest elementem diagramu odpowiedzialnym za przetwarzanie dostarczonych mu danych i wydanie rezultatów tego przetworzenia.
LabVIEW dysponuje węzłami podstawowymi oraz standardowymi i rozszerzającymi bibliotekami węzłów zdefiniowanych jako podprogramy – czyli subVI.
Węzły podstawowe są reprezentowane przez żółte ikony z czarnym rysunkiem. Nie można ich edytować w celu modyfikacji ich działania. Ich cechy są ustalone.
Węzły będące podprogramami (subVI) są reprezentowane przez ikony w innych kolorach i jeśli ich dostawca nie zablokował edycji można oglądać ich konstrukcję oraz modyfikować budowę.

## Slide 3: Paleta funkcji – standardowe grupy węzłów
Węzły podstawowe:
Struktury konstrukcyjne
Funkcje numeryczne
Funkcje logiczne
Operacje stringowe
Operacje tablice
Operacje na klastrach
Funkcje porównania
Funkcje czasowe
Węzły specjalistyczne:
Waveform ( przebiegi czasowe: źródła i parametry
sygnałów, FFT, .... )
Analiza sygnałów ( generacja, analiza w domenie
czasowej i częstotliwościowej, filtracja,okna )
Matematyczne ( aproksymacja, całkowanie,
różniczkowanie, ekstrema, miejsca zerowe,
funkcje probabilistyczne i statystyczne, .... )
Obsługa aplikacji ( referencje, węzły własności
i metod, funkcje obsługi menu, .... )
Grafika i dźwięk
Generacja raportów
Zaawansowane ( wywołanie funkcji DLL,
synchronizacja, konwersja danych, ... )
Węzły I/O:
Operacje plikowe
Obsługa kart DAQ
Obsługa przyrządów
Komunikacja sieciowa
activeX, TCP, UDP,
Socked, ....

## Slide 4: Paleta funkcji – węzły numeryczne (1)
Konwersje typu danych
Funkcje trygonometryczne
Potęgi i logarytmy
Operacje na danych zespolonych.
Typowe stałe
Proste jednoargumentowe wyrażenie
Definiowanie stałych wyliczeniowych
Definiowanie stałej numerycznej
Węzły numeryczne realizują działania arytmetyczne, trygonometryczne, logarytmowania, potęgowania, operacje na liczbach zespolonych oraz konwersje liczb z jednego typu do innego.

## Slide 5: Paleta funkcji – polimorfizm węzłów numerycznych
Węzły numeryczne są poliformiczne, czyli mogą funkcjonować na argumentach różnego typu dostosowując swoje działanie do typu danych wejściowych.
Argumenty węzłów numerycznych mogą być:
  skalarami liczbowymi,
  tablicami lub klastrami liczbowymi,
  tablicami klastrów liczbowych.

## Slide 6: Paleta funkcji – polimorfizm węzłów numerycznych (cd)
Węzeł mnożenia też cechuje polimorfizm, ale nie oznacza to, że wykona mnożenie macierzy, jeśli dostanie dane w postaci tablic dwuwymiarowych.
Mnożenie odpowiadających sobie pól tablic
Cnm = Anm * Bnm
Mnożenie macierzy
Cnm = k=0 Ank * Bkm
Uwagi:
Kontroluj co dostajesz z funkcji polimorficznej w konkretnej sytuacji !
Większość węzłów VI cechuje się polimorfizmem.

## Slide 7: Paleta funkcji –węzły boolowskie
Węzły boolowskie realizują działania logiczne lub arytmetykę bitową.
Argumenty węzłów mogą być:
  skalarami wartości boolowskich lub numerycznych całkowitych,
  tablicami lub klastrami wartości boolowskich lub numerycznych całkowitych,
  tablicami klastrów wartości boolowskich lub numerycznych całkowitych.
Jeśli węzeł dostanie dane całkowite, wówczas realizuje arytmetykę bitową.
X and Y X or Y X xor Y not X
X nand Y X nor Y X nxor Y not X or Y
And elementów tablicy boolowskiej
Or elementów tablicy boolowskiej
Liczba do tablicy boolowskiej (9 -> 001001)
Tablica boolowska do liczby (001001 -> 9)
Dana boolowska do liczby 0 lub 1
Stałe boolowskie

## Slide 8: Paleta funkcji –węzły porównania
Argumenty węzłów :
  muszą być tego samego typu;
  mogą być skalarami , klastrami , tablicami;
  można porównywać skalar danego typu z klastrem lub tablicą tego samego typu;
  wynikiem porównania jest skalar boolowski albo klaster lub tablica wartości boolowskich. Zależy to od ustawionego trybu pracy węzła.
Węzły porównań
Wybór y = war? X1 : X2.
Maksimum i minimum ( y1=max(x,y); y2=min(x,y) ).
Sprawdzenie czy x jest w zadanym zakresie.
Sprawdzenie rodzaju znaku (cyfra dziesiętna, hex, oktalna, biała spacja itp. )

## Slide 9: Paleta funkcji –węzły operacji tablicowych
Buduj tablicę;
Liczbę wejść węzła można dowolnie rozszerzać.
Działanie węzła zależy od rodzaju argumentów wejściowych oraz ustawionego trybu jego pracy.
Stała tablicowa;
Tylko skorupa tablicy. Wymaga wciągnięcia do niej stałych definiujących typ danych pól tablicy.

## Slide 10: Paleta funkcji –węzeł budowania tablicy

## Slide 11: Paleta funkcji –węzły działań na strukturach (klastrach)
Stała klastrowa;
Tylko skorupa stałej. Wymaga wciągnięcia do niej stałych definiujących typy danych pól klastra.
Węzły składania struktury z elementów oraz rozkładania struktury na elementy składowe;
Liczbę wejść lub wyjść węzła można dowolnie rozszerzać.
Można zrealizować złożenie struktury z nadaniem jej polom nazw. Ułatwia to manipulowanie strukturami.
Węzeł zamiany klastra w tablicę (wszystkie pola struktury muszą być jednego typu) i węzeł operacji odwrotnej.
Węzeł budowy tablicy klastrów z tablic wejściowych. N-ty klaster tablicy wyjściowej składa się z n-tych elementów tablic wejściowych.
Węzeł buduje z każdego elementu wejściowego klaster i składa je w tablicę.

## Slide 12: Paleta funkcji –węzły operacji stringowych
Węzeł składania stringu z kilku tekstów.
Liczbę wejść węzła można dowolnie rozszerzać.
Stałe tekstowe
Konwersja danych numerycznych do zapisów tekstowych w formacie dziesiątkowym, heksalnym lub oktalnym oraz konwersje odwrotne.
Scan From String – przetwarza tekst do danych według zadeklarowanego formatu , np. tekst zapisu liczby na wartość numeryczną int, unsigned, long, float, double itd.
Format Into String – przetwarza dane według zadeklarowanego formatu do zapisów tekstowych, np. dane numeryczne int czy double do zapisu dziesiątkowego tekstowego z określoną precyzją.

## Slide 13: Paleta funkcji –węzły Format Into String i Scan From String
Konwersję kończy spacja przed tekstem 23.456.
Bez operatora %.; otrzyma się wartość 1 !!!
Operator %.; decyduje, że zapis tekstowy użyje kropki.

## Slide 14: Przykład (wykorzystanie węzłów z grupy Analyze)

## Slide 15: Przykład 2 (wykorzystanie węzłów z grupy Analyze)

## Slide 16: Przykład 3