## Slide 1: Automat skończony
Automat skończony jest jednym z podstawowych modeli projektowania aplikacji w LabView.
Architekturę automatu skończonego można zastosować do projektowania złożonych algorytmów opisanych przez diagramy stanów lub diagramy przepływowe.
Projekt wykorzystujący architekturę automatu skończonego charakteryzuje się:
  Przejrzystością;
  Łatwością dokumentowania rozwiązania aplikacji;
  Łatwością modyfikowania i tym samym wykorzystania w nowych warunkach;
Automat skończony jest modelem matematycznym systemu dyskretnego działającego w dyskretnych chwilach czasu. Jego działanie jest określone na zbiorach skończonych sygnałów wejściowych, stanów wewnętrznych i sygnałów wyjściowych. Automat skończony można zrealizować sprzętowo lub programowo.
Trzy podstawowe pojęcia automatu:
  Stan – charakterystyczny status systemu. W odniesieniu do systemów pomiarowych dotyczący zwykle zakresu realizowanych zadań , np. inicjalizacji, akwizycji danych, archiwizacji danych, oczekiwania na akcje użytkownika itd.
  Zdarzenie – zaistnienie faktu wpływającego na stan systemu, np. przekroczenie limitu kontrolowanego parametru, akcja użytkownika, błąd obliczeń itd. Ogólnie zdarzenie może być zdarzeniem zewnętrznym lub wewnętrznym, generowanym przez automat.
  Akcja – odpowiedź systemu na zdarzenie, która zależy od aktualnego stanu systemu i zaistniałego zdarzenia.

## Slide 2: Przykład opisu automatu – diagram stanów
Podczas działania automat znajduje się w jednym ze stanów.
Z aktualnego stanu może przejść:
  Tylko do jednego;
  Jednego z kilku możliwych.
Decyzja dotycząca przejścia bazuje zwykle na :
  Danych wejściowych od użytkownika;
  Algorytmach decyzyjnych realizowanych w bieżącym stanie.

## Slide 3: Zasada realizacji automatu w LabView
Implementacja automatu wykorzystuje:
Pętlę while – do zapewnienia zdolności ciągłego wykonywania kodu aż do wystąpienia warunku zakończenia;
Strukturę CASE – do zdefiniowania stanów automatu i działań w nich realizowanych;
Rejestr przesuwny – do zapamiętania informacji dotyczącej przejścia do następnego stanu;
Kod przejścia (stała enumeryczna) – do zdefiniowania stanów automatu w kategoriach wartości.

## Slide 4: Określenie stanu następnego
a) Rozwiązanie przejścia z jednym możliwym stanem następnym.
b) Rozwiązanie przejścia do jednego z dwóch możliwych stanów następnych.

## Slide 5: Określenie stanu następnego (cd)
c) Rozwiązanie przejścia do jednego z kilku możliwych stanów następnych.

## Slide 6: Zabiegi samodokumentowania
Aby wykorzystać licznik iteracji do sterowania wyborem stanu trzeba wykonać konwersję danej numerycznej na enumeryczną określonego typu:
Przykład automatu sekwencyjnego:
Przechodzi przez stany w jednoznacznie określonej kolejności.
Wybór stanu można dokonać na podstawie numeru iteracji pętli realizującej automat.
Etykiety ramek konstrukcji CASE są określone numerami wybierającymi.
Czyli tak jakby nadać stanom automatu nic nie mówiące nazwy 0, 1, 2 itd.
Znacznie korzystniej jest utworzyć stałą enumeryczną ( utworzyć odpowiadający typ !!! ) z wartościami przypisanymi do stanów automatu.

## Slide 7: Rozwiązanie samodokumentujące
Dwa równoważne rozwiązania:

## Slide 8: Aplikacja z interaktywnym interfejsem użytkownika
Architektura automatu skończonego jest przydatna w konstrukcji aplikacji z interaktywnym interfejsem użytkownika.
Z założenia interfejs steruje realizacją aplikacji – koncepcja aplikacji jako wirtualnego urządzenia.
Akcje użytkownika dotyczą wykonania pewnych specyficznych działań w aplikacji, które są związane z pewnym stanem aplikacji, np. inicjalizacją aplikacji, akwizycją danych, analizą danych, zapisem danych itp. Działanie aplikacji daje się opisać grafem stanów, a aplikację zbudować w postaci automatu skończonego.
Stosuje się różne wzorce projektowe, np. :
Automat z cyklicznym pollingowaniem stanu interfejsu użytkownika (bardzo popularne);
Automat z definiowaniem kolejki stanów (interfejs użytkownika tworzy kolejkę stanów, która jest następnie realizowana przez automat);
Automat wykorzystujący przerwania od zdarzeń (przeciwieństwo cyklicznego pollingowania interfejsu użytkownika).

## Slide 9: Automat z pollingowaniem interfejsu użytkownika
Trzy przyciski boolowskie:
Acquire – wykonaj zebranie danych
Analyze – wykonaj analizę danych
Stop – zakończ program

## Slide 10: Grupowanie nastawników w klaster
Nastawnik w postaci klastra posiada terminal wejściowy dostarczający stany wszystkich jego nastawników ( integracja danych).
Klaster w tym przykładzie jest złożony z pól tego samego typu.
Można go prosto przekształcić w tablicę jednowymiarową, której kolejne pola podają stany przycisków Acquire, Analyze i Stop.

## Slide 11: Wyszukanie aktywnego przycisku
Węzeł przeszukiwania tablicy poszukuje pierwszego wystąpienia zadeklarowanej wartości (tutaj TRUE).
Zwraca indeks pozycji lub –1, jeśli tablica nie zawiera szukanej wartości.
Diagram dostarcza wartości : -1, 0, 1 lub 2.

## Slide 12: Realizacja programowa aplikacji
Pętla while zawiera konstrukcję case, której ramki stanowią realizację przyjętych stanów aplikacji.
Każda ramka określa następny realizowany stan. Przekazywanie nowego stanu do następnej iteracji pętli zapewnia rejestr przesuwny.

## Slide 13: Realizacja programowa aplikacji (cd.)

## Slide 14: Podsumowanie
Przedstawiona metoda posiada kilka istotnych wad:
Jest nieefektywna, ponieważ wymaga ciągłego monitorowania stanu nastawników (niezależnie od ich stanu).
Zbyt częste monitorowanie niepotrzebnie obciąża procesor.
Zbyt rzadka kontrola stanu nastawników prowadzi do nieefektywnej obsługi aplikacji. Brak reakcji na działania operatora lub bardzo opóźniona reakcja. Inna kolejność wykonania zleceń itp.
Pokaz działania aplikacji
Bardziej efektywne i łatwiejsze projektowanie interfejsu użytkownika uzyskuje się w środowiskach pozwalających wykorzystać zdarzenia.
Obsługa zdarzeń jest dostępna w LabVIEW począwszy od wersji 6.1.

## Slide 15: Zdarzenia
Akcja użytkownika wykonana za pomocą urządzeń systemu (myszka, klawiatura) wywołuje zdarzenie.
Zdefiniowano trzy klasy zdarzeń:
aplikacji
VI
obiektów kontrolnych

## Slide 16: Typy zdarzeń
Zdarzenia powiadamiające – są zgłaszane, gdy akcja użytkownika jest już kompletna, np. zmienione ustawienie nastawnika, zwolnienie klucza klawiatury, zwolnienie myszki.
Zdarzenia filtrowane – są zgłaszane w czasie akcji użytkownika i ich dane mogą być programowo zmienione lub zgłoszenie można odrzucić, np. przyciśnięcie klucza klawiatury lub myszki.

## Slide 17: Struktura obsługi zdarzeń
Zawiera kilka ramek obsługujących wybrane zdarzenia lub grupy zdarzeń.
Każda ramka zawiera poddiagram realizowany po zdarzeniu aktywizującym wykonanie danej ramki struktury.
Struktura oczekuje na wystąpienie określonych zdarzeń przez zadeklarowany okres czasu; tutaj 500ms.
Jeśli w zadeklarowanym czasie wystąpi zdarzenie, struktura wykonuje diagram ramki związany z tym zdarzeniem. W przeciwnym razie wykonywana jest ramka przeterminowania.
Diagram ramki może korzystać z danych opisujących zdarzenie.
Programista może dodać nową ramkę oraz zdefiniować i konfigurować zdarzenia aktywizujące tę ramkę.

## Slide 18: Elementy struktury obsługi zdarzeń
Selektor wyboru ramki umożliwia przeglądanie ramek struktury a etykieta ramki zawiera określenie zdarzenia aktywizującego widoczną ramkę.
Terminal czasu przeterminowania służy do określenia czasu oczekiwania struktury na zdarzenie. Domyślnie jest mu przypisana wartość –1 oznaczająca nieograniczone oczekiwanie na zdarzenie. Jeśli jest podany konkretny czas, a zdarzenie nie wystąpi , wtedy wykonywana jest ramka przeterminowania (Timeout).

## Slide 19: Elementy struktury obsługi zdarzeń (cd.)
Węzeł danych opisujących zdarzenie. Zakres dostępnych danych zależy od rodzaju zdarzenia. Zawsze dostępny jest czas wystąpienia zdarzenia oraz typ zdarzenia. Liczba dostępnych danych w zakresie dostępnych dla danego zdarzenia może być regulowana przez modyfikowanie rozmiaru węzła.
Węzeł filtrowania danych wyjściowych pozwala na modyfikację danych dotyczących zdarzenia. Filtracja jest dostępna tylko dla zdarzeń filtrowanych a zakres modyfikacji zależy od rodzaju zdarzenia.
LabView wyższe od 6.1 obsługuje także zdarzenia dynamiczne. Struktura obsługi zdarzeń w tych wersjach dysponuje dodatkowo terminalami zdarzeń dynamicznych.

## Slide 20: Węzeł danych zdarzenia
Węzeł danych zdarzenia Value Changed:
Type – Typ zdarzenia.
Time – Wartość czasu w chwili wystąpienia zdarzenia (w ms).
CtrlRef – Referencja do obiektu kontrolnego będącego źródłem zdarzenia.
OldVal – Wartość obiektu kontrolnego przed zmianą.
NewVal – Wartość obiektu kontrolnego po zmianie.

## Slide 21: Węzeł danych zdarzenia (cd.)
Char – dostarcza wartość kodu ASCII wciśniętego klucza klawiatury.
Wyjście Char pozwala zmienić kod na inny. W ten sposób można np. zapewnić dostarczenie tekstu zapisanego zawsze wielkimi literami.
Wyjście Discard? pozwala anulować zdarzenie. Wprowadzenie wartości True do tego wyjścia spowoduje wyeliminowanie efektu przytrzymania klawisza.

## Slide 22: Program z obsługą zdarzeń
Lista ramek
Struktura obsługi zdarzeń jest objęta pętlą while.
W ten sposób zapewnia się ciągłą obsługę zachodzących zdarzeń.
Każda ramka dostarcza wartość boolowską dla terminala kontynuacji pętli.

## Slide 23: Ramki przykładowej struktury obsługi zdarzeń

## Slide 24: Program z zastosowaniem sterowania zdarzeniami

## Slide 25: Program z zastosowaniem sterowania zdarzeniami (cd.)