## Slide 1
Generatory RC
mk

## Slide 2
Wstęp
W zakresie małych częstotliwości stosuje się zwykle generatory RC, ponieważ w generatorach LC wartości pojemności i indukcyjności stają się zbyt duże i elementy te nie nadają się do miniaturyzacji.
Typowe częstotliwości pracy: od ułamków Hz...do (1-10)MHz.
Maksymalne częstotliwości pracy: setki MHz.
Zakres przestrajania p=fmax/fmin=10 (typowo) w jednym podzakresie.
Generatory RC wykorzystują selektywne struktury RC:
  mostek Wiena
  mostek podwójne T, mostek T bocznikowane, itp.
  lub nieselektywne struktury RC: przesuwniki fazowe RC - niestosowane w praktyce
W porównaniu z generatorami LC, generatory RC mają mniejszą stałość częstotliwości (f/f10-3...-4), za to generują sygnał o bardzo małych zniekształceniach
(h<0.001% - mostek Wiena).
mk

## Slide 3
Struktura generatora RC w porównaniu
ze strukturą generatora LC
Nieliniowy, selektywny
wzmacniacz LC
(ogranicza amplitudę drgań)
Liniowy, nieselektywny
wzmacniacz RC
Liniowa, nieselektywna pętla sprzężenia zwrotnego
Nieliniowa, selektywna pętla sprzężenia zwrotnego
(ogranicza amplitudę drgań)
wzmacniacz K:
człon sprzęgający :
LC
RC
mk

## Slide 4
Selektywne czwórniki RC
mostek Wiena (lub: Wiena-Robinsona)
Transmitancja gałęzi selektywnej :
 U+/U1= /(1+j Q+
gdzie:
 =  - tzw. odstrojenie względne
C1R1C2R2 - pulsacja przy której |+|osiąga maksimum =
+C2/C1+R1/R2) - maksimum modułu gałęzi 
        - dobroć gałęzi 
mk

## Slide 5
mk
Charakterystyki części selektywnej mostka + dla R1=R2=R i C12=C23=C
0,33333
f0

## Slide 6
0,3333
||
arg(+)
Charakterystyki biegunowe części selektywnej mostka +
dla R1=R2=R i C1=C2=C
mk

## Slide 7
Transmitancję gałęzi aperiodycznej  określa wyrażenie
 =U / U1 = Rb/(Ra + Rb)
Zatem napięcie wyjściowe Us na przekątnej mostka:
Us = U -U = U1- U1 = (+-)U1=U1
gdzie:
=Us/U1 - transmitancja mostka
mk

## Slide 8
gdzie:
+=1/3, ,Q = 1/ =1/(9 o), o=1/RC
=+ = 
Q- dobroć fazowa mostka;
+ =1/(3+j), =1/(3+)
= Us/U1 = +- = 1/(3+j) - 1/(3+)  o(1-j)
W praktyce:
C1=C2=C,
R1=R2=R;
Ra=Rb (2+ 0 < < ...< 1 - miara niezrównoważenia mostka przy pulsacji 
dla powyższe wyrażenia można przedstawić następująco:
mk

## Slide 9
<0
>0
=0
m. odwraca fazę
tego się nie wykorzystuje !
=0
Charakterystyki transmitancji = +- - mostka dla różnych wartości ,
(będącej miarą niezrównoważenia mostka przy pulsacji dostrojenia 
dla R1=R2=R i C1=C2=C

## Slide 10
Charakterystyki biegunowe mostka Wiena-Robinsona
Im
= 0
= 0
= 
>0
=0
<0
||
arg(+)
Re
Im
dla R1=R2=R i C1=C2=C

## Slide 11
Selektywny zaporowo przebieg modułu || wynika tylko z selektywnego przepustowo przebiegu modułu |+|, ponieważ wartość || nie zależy od częstotliwości.
Fazy  oraz + są zgodne (> 0).
Z warunku generacji ku  otrzymuje się wartość ku niezbędną do zapewnienia generacji ku9/, gdzie ku określa wzmocnienie członu wzmacniającego generatora.
Przy >0 mostek nie odwraca fazy i warunek fazy jest spełniony dla pulsacji o niezależnie od stopnia zrównoważenia mostka.
Od rezystorów Ra, Rb zależy wzmocnienie wzmacniacza i amplituda generowanego sygnału (jeden z nich jest nieliniowy). Pracują one w tzw. gałęzi automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) generatora.

## Slide 12
Obok mostka Wiena często stosowanym w generatorach RC układem selektywnym jest mostek TT.
gdzie: =/0-0/ , 0=1/RC
Mostek TT
Transmitancja uukładu mostka TT jest wyrażona zależnością

## Slide 13
Charakterystyki transmitancji mostka TT dla różnych N

## Slide 14
Dla N<0,5 mostek TT odwraca fazę o 180o,
Dla N=0,5 przesunięcie fazowe nie występuje ( mostek zerowy).
W generatorach RC zwykle N = 0,207÷0,5; w zależności od wzmocnienia wzmacniacza. Z warunku generacji wynika zatem, że minimalne wzmocnienie członu wzmacniającego generatora wynosi 11V/V dla N = 0,207.

## Slide 15
Mostek T bocznikowane
Transmitancja:
Przebieg transmitancji układu o minimum modułu dla o=N/RC

## Slide 16
Struktury generatorów RC

## Slide 17
Struktura i charakterystyki amplitudowo-fazowe generatora RC z jedną pętlą oraz dwoma pętlami sprzężenia zwrotnego
Własności rezonansowe gałęzi zwrotnej + w pobliżu pulsacji o
określa dobroć fazowa Q+ :
KU > 0

d

Re(




1/k


8
Im(

ku > 0


d

Re(



Im(


A
0
u
+
+
+
+
+
+
+
+
_

_


Q+
Q
pętla ujemnego sprzężenia

## Slide 18
Dobroć fazową układu generacyjnego RC można zwiększyć poprzez zwiększenie wzmocnienia Ku członu wzmacniającego generatora do wartości ku i równoczesne wprowadzenie dodatkowej gałęzi  aperiodycznego ujemnego sprzężenia zwrotnego:
Gałąź  istotnie zatem polepsza własności generatora i z tego powodu generatory RC budowane są najczęściej z dwiema gałęziami sprzężenia zwrotnego:
- zależną od częstotliwości +
- niezależną (aperiodyczną) .
Dobroć fazowa Q mostka decyduje o stałości drgań generatora, która jest tym lepsza im Q jest większa.

## Slide 19
Warunki generacji w generatorze RC z mostkiem Wiena
dla R1=R2=R i C1=C2=C
Warunek fazy:
Warunek amplitudy (wzmocnienia):
Ponieważ w mostku Wiena - Robinsona:
ku>>0
struktura generatora:

## Slide 20
Generator z mostkiem Wiena-Robinsona
Praktycznie najlepszy z generatorów RC:
- generuje sygnały sinusoidalne o b. małych zniekształceniach
- przestrajany w dużym zakresie
- pracuje od b. małych częstotliwości do setek MHZ
- stałość częstotliwości jest zdecydowanie mniejsza niż dla gen. LC
(mniejsze dobroci)
- wymaga użycia wzmacniacza o dużym wzmocnieniu przy
generowanej częstotliwości - szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny

## Slide 21
Struktura blokowa generatora z mostkiem Wiena-Robinsona
Ujemne sprzężenie zwrotne
Wprowadzenie gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego  zdecydowanie polepsza parametry generatora, takie jak stałość częstotliwości oraz zniekształcenia nieliniowe generowanego sygnału.
Pętla  jest praktycznie ZAWSZE wykorzystywana do automatycznej regulacji amplitudy drgań generatora i nosi nazwę pętli ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia)
ku>0

## Slide 22
Podstawowy układ generatora z mostkiem Wiena
R2
R1
R
C
C
R
rośnie przy wzroście UWY
maleje przy wzroście UWY
UWY, UM
albo:
ok. 1/3 UWY
+ =1/(3+j)

uwe
=1/(3+)

## Slide 23
Zależność wzmocnienia wzmacniacza od sygnału wyjściowego w generatorze z mostkiem Wiena - Robinsona
UWY
KU(UWY)
3V/V
amplituda sygnału UM
KU(UM)

## Slide 24
Układy generatorów z mostkiem Wiena

## Slide 25
Układy generatorów z mostkiem Wiena - 2
Linearyzacja tranzystora jFET

## Slide 26
Układy generatorów z mostkiem Wiena - 3

## Slide 27
Charakterystyki tranzystora jFet bez i z linerayzacją

## Slide 28
Generatory funkcyjne

## Slide 29
W generatorach funkcyjnych sinusoidalny sygnał wyjściowy powstaje w wyniku przekształcenia przebiegu trójkątnego.
Układami przekształcającymi są najczęściej wzmacniacze operacyjne, pracujące z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym, diodowe układy przekształcające lub tranzystory bipolarne, pracujące w konfiguracji wzmacniacza operacyjnego.
Zakres przestrajania generatorów funkcyjnych jest na ogół większy niż generatorów przebiegów sinusoidalnych, omówionych wcześniej.
Wynika to z innej ich zasady działania:
Przebiegi trójkątne, z których w drodze przekształcania uzyskuje się sinusoidalne, powstają w wyniku ładowania i rozładowania pojemności prądem stałym (prąd ten jest stały w trakcie ładowania/rozładowania kondensatora, natomiast jego wartość może być ustalana w zakresie 6-7 dekad)

## Slide 30
Przykładowy schemat blokowy przestrajanego
generatora funkcyjnego RC (RC VCO)

## Slide 31
Zasada działania układu kształtującego przebieg sinusoidalny
U
I
G2
G3
K2
I
U
U1
U2
G1
G1+G2
G1+G2+G3
K1
G1
K - klucze diodowe ( diody przełączające)
I1=G1U
I2=G2U
I3=G3U
I1
I2
I3
U
K1
K2
1
0

## Slide 32
U
I
G2
G3
D2
I
G1
G1+G2
G1+G2+G3
D1
G1
U1
U2
U
U1
U2
Obszary włączania się diod
Zasada działania układu kształtującego przebieg sinusoidalny

## Slide 33
t
UWE
UWE(t)
K1
K2
Aproksymacja trójodcinkowa

## Slide 34
Przykładowe rozwiązania przetwornika trójkąt-sinus
Wejściowy sygnał trójkątny