## Slide 1: UKŁADY ZASILANIA TRANZYSTORÓW
2004/2005
mk

## Slide 2: Analiza małosygnałowa układu elektronicznego
Model matematyczne elementów:
liniowy - I=G•U
nieliniowy -
- I=f(U, T,...)
Obliczenie prądów i napięć stałych w układzie
czyli obliczenie tzw. punktów pracy Q(U, I)
Przekształcenie modeli nieliniowych w liniowe
w otoczeniu ich punktów pracy Q
Analiza liniowego układu elektronicznego np.. Przy
pomocy równań potencjałów węzłowych
Obliczenie parametrów roboczych układu, Ku, Kp, fg, Zwe, itd..

## Slide 3: Charakterystyki tranzystora bipolarnego
IC
UCE
UBE
wzrost
temperatury

## Slide 4
Stałoprądowy model Ebersa - Molla (przypomnienie)
II
IF
B
C
E
IC
IE
IB
UBE
UBC

## Slide 5
Gdy wiadomo, że tranzystor pracuje w obszarze aktywnym przy
polaryzacji normalnej ( UBE > 0, UBC < 0 ) dla tranzystora n-p-n),
model można uprościć do postaci:
IE = IF
IC = αF IF
IB = IE - IC = (1 - αF) IF
Uproszczony model Ebersa - Molla dla tranzystora n-p-n
IC
IF
B
C
IE
IB
IC0

## Slide 6
IC
UBE
B
C
E
UCE
IB
W praktyce projektowej model ten bywa stosowany w postaci
przedstawionej na poniższym rysunku :
W modelu tym prądy bazy i kolektora wynoszą :

## Slide 7
Obydwa modele są zgodne, gdy pomiędzy ich parametrami zachodzą
następujące związki :
Stąd
zaś
Otrzymujemy zatem

## Slide 8
Jeśli temperatura złącza tranzystora bipolarnego jest wysoka
(bliska maksymalnej temperaturze złącza przyjmowanej zwykle
dla krzemu jako Tjmax = 170 0C) , to może być konieczne uwzględnienie w modelu tranzystora zerowego prądu kolektora.
IC
UBE
B
C
E
UCE
IB
Model tranzystora z prądem zerowym
Istnieją następujące związki pomiędzy prądami zerowymi :

## Slide 9: Linearyzacja diody przy Ud=UDQ
ID
UD
gD(UDQ)
ID0(UDQ)
ID
UD
- model linowy - wielkosygnałowy;

## Slide 10: Linearyzacja diody - parametry modelu linowego
gD(UDQ)
UD0(UDQ)
ID
UD
Q
IDQ
UD0
UD
ID
UDQ
nachylenie gD
gD(36…40)IDQ

## Slide 11: Liniowy wielkosygnałowy model tranzystora bipolarnego
IC
B
C
E
IE
IB
IC
B
C
E
IB
UBE0
geb
UBEQ
UBE0
Q
IE
UBE
IQ

## Slide 12
UDQ
ud
Q
ID
UD
IDQ
iD
t
t
Pojęcie sygnału w liniowym układzie elektronicznym
UDQ+udsint
ID(t)IDQ+Idmsint
odpowiedź
pobudzenie
parametry opisujące
punkt pracy Q
gD(UDQ)
UD0(UDQ)
UDQ+udsint
ID(t)IDQ+Idmsint

## Slide 13: Analiza małosygnałowa
Jeżeli amplitudy napięć
na wszystkich złączach pn nie przekraczają wartości 25mV
wówczas nieliniowe charakterystyki złącz
mogą być zastąpione odcinkami linii prostych
Praca układu w takich warunkach nazywa się
pracą małosygnałową
Analizę układu, pracującego w takich warunkach nazywamy
analizą małosygnałową

## Slide 14: Model małosygnałowy „hybryd - pi” tranzystora bipolarnego (usunięte źródła stałoprądowe)
iC
B
C
E
ib
reb
ube
rb’c
B
C
E
rbb’
rb’e
Cb’e
Cb’c
rce
ube
ub’e
ib
iC

## Slide 15: Parametry małosygnałowe modelu hybryd-pi
Obliczenie rce:
Nachylenie
UE napięcie Earlego
UCE
IC

## Slide 16: Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od częstotliwości

T

|()|
0
3dB
(T)=1
(pole wzmocnienia)
0
[dB]
(skala logarytmiczna !)

## Slide 17: Zależność pola wzmocnienia T od prądu emitera i napięcia kolektor-emiter
T
IEc
T
UCE
IEopt

## Slide 18: Charakterystyki tranzystora polowego, złączowego
mA
4
3
UGS
I
D
U
DS
=15V
U
DS
U
GS
=-0,5V
U
GS
=0
-1,5V
-1V
-1
-2
10
2
1
5
15
0
V
V
T
j
=25

C
Wzrost temperatury
UT
autokompensacja

## Slide 19: Uproszczony model małosygnałowy tranzystora polowego
G
D
S
Cgs
Cdg
ugs
id

## Slide 20: Statyczna prosta pracy
+
-
ECC
RC
UCE
IC
IB
Statyczna prosta pracy:

## Slide 21: Statyczna prosta pracy, punkt pracy
+
-
ECC
RC
UCQ
ICQ
IBQ
Statyczna prosta pracy:
Q=(UCQ, ICQ)
Punkt pracy:
+IBmsint
pobudzenie

## Slide 22: Prosta pracy, punkt pracy - ilustracja graficzna
UCE
IC
UCQ
ICQ
Q
Statyczna prosta pracy: nachylenie -1/RC
IBQ
ic
uce
czas
czas
Im
Um
Q=(UCQ, ICQ)
odpowiedź prądowa
odpowiedź napięciowa
pobudzenie prądem bazy

## Slide 23: Składowa stała i składowa zmienna w obwodzie
ICQ
+
-
ECC
RC
UCQ
IBQ
RL
CS
i’C
+IBmsint
i”C

## Slide 24: Składowa zmienna w obwodzie
Dla składowej zmiennej RC i RL są połączone równolegle:
RC
RL
CS
i’C
i”C
UCm
ib= IBmsint

## Slide 25: Statyczna i dynamiczna prosta pracy - ilustracja graficzna
UCE
IC
UCQ
ICQ
Q
Nachylenie
-1/(RC||RL)
IBQ
ic
uce
czas
czas
ICm
UCm
Dynamiczna prosta pracy

## Slide 26: Obszar zajęty przez sygnał
UCE
IC
UCQ
ICQ
IB
ic
uce
czas
czas
ICm
UCm
Można przyjąć, że:

## Slide 27: Obszar zajęty przez sygnał
UCE
IC
UCQ
ICQ
IB
ic
uce
czas
czas

## Slide 28: Obszar zajęty przez sygnał
UCE
IC
ICQ
IB
ic
uce
czas
czas
UCQ

## Slide 29: Dobór punktu pracy
Dobór właściwego punktu pracy jest w istotny sposób uzależniony od przeznaczenia i założonych warunków pracy układu.
Najważniejsze czynniki, które trzeba uwzględnić przy doborze optymalnego punktu pracy to:
  wielkość wzmocnienia: gm  40IC
  ograniczenia mocy wydzielanej w tranzystorach, stabilność termiczna
  poziomy napięć i prądów na wyjściu wzmacniacza
  ograniczenia częstotliwościowe
  zniekształcenia nieliniowe
  poziom szumów
  poziom impedancji wejściowej i wyjściowej
  warunki zasilania - stabilizowane, niestabilizowane, bateryjne

## Slide 30: Obszar bezpiecznej pracy (SOA) tranzystora bipolarnego
0
Pmax
Przebicie
wtórne
Przebicie
napięciowe
IC max
(przepalenie połączeń)
Nasycenie
i zniekształcenia
Zatkanie
tranzystora
(zniekształcenia)
SOA
IC
UCE

## Slide 31
Dobór punktu pracy ze względu na zastosowania

## Slide 32: Dobór napięcia kolektor-emiter lub dren-źródło ze względu na stabilność termiczną tranzystora
Moc strat rośnie
przy wzroście temperatury
przy UQ>
I
U
hiperbola mocy admisyjnej Pmax
P1<P2<Pmax
ECC
Q1
Q2
Moc strat maleje
przy wzroście temperatury
przy UQ<
Typowo:

## Slide 33
Analiza ogólnego, dwubateryjnego układu zasilania tranzystorów bipolarnych
+
-
ECC
+
-
EB
RC
RB
UCE
UBE
IB
RE
IC

## Slide 34
Zastępujemy tranzystor uproszczonym modelem Ebersa - Molla
+
-
ECC
+
-
EB
RC
RB
RE
IC
UBE
B
C
E
UCE
IB
IE
I
II

## Slide 35
Równanie oczka wejściowego (I) ma postać
EB = IB RB + UBE + IERE = UBE + ICRE + IB(RB + RE)
Wykorzystując zależność
uzyskujemy:

## Slide 36
Napięcie UCE uzyskamy z równania oczka wyjściowego (II)
ECC = IC RC + UCE + IE RE = UCE + IC (RC + RE) + IB RE
Po podstawieniu zależności i przekształceniu równanie
otrzymujemy :

## Slide 37
Jeżeli spełnione są warunki (zwykle są ):
wówczas :
Podobnie, jeżeli spełnione są warunki:
wówczas :

## Slide 38
Wpływ temperatury na zmiany punktu pracy.
Współczynniki stabilizacji prądu
Wielkości UBE, β, ICB0 zależą od temperatury
UBE(T1) = UBE(T1) - c (T1 - T0)
gdzie c jest współczynnikiem zmian temperaturowych zmian UBE.
Współczynnik ten niemal nie zależy od prądu i jest stały w szerokim
zakresie zmian temperatury.
Jego wartość wynosi od 1,5 mV/0C do 2,5 mV/0C.

## Slide 39
βF(T1) = βF(T0)[1 + γ (T1 - T0)]
gdzie γ jest współczynnikiem temperaturowych zmian β.
Współczynnik ten niemal nie zależy od temperatury.
Jego wartość wynosi od 5 10-3 1/0C do 10 10-3 1/0C
gdzie:
b jest współczynnikiem temperaturowych zmian prądu ICB0.
Dla krzemu b  200C

## Slide 40
Zatem
IC = f [ICB0(T), UBE(T), βF(T) ]
Obliczając różniczkę zupełną powyższej funkcji otrzymujemy :
Zastępując różniczki przyrostami:

## Slide 41
gdzie :

## Slide 42
Współczynniki Si, Su, Sβ wyznaczymy różniczkując wyrażenie na
prąd kolektora:
Zależności przybliżone obowiązują, gdy RB/βF > > RE, a tak jest w większości układów praktycznych.

## Slide 43
Analizując wzory (2.3.10) - (2.3.12) widzimy, że w celu uzyskania
jak najmniejszych współczynników stabilizacji należy dążyć do jak
największej wartości rezystora RE, jak najmniejszej wartości rezystora
RB i stosować tranzystory o jak największej wartości β.
Zauważmy, że duża wartość rezystora RE prowadzi do minimalizacji
wszystkich współczynników stabilizacji prądu kolektora.
Zmianę napięcia UCE spowodowaną zmianą temperatury można
obliczyć z zależności :
ΔUCE = - ΔICE (RC + RE)
Stosowanie zatem zbyt dużych wartości rezystora RE prowadzi zatem z drugiej strony do wzrostu napięcia zasilania ECC i zwiększenia zmian napięcia ΔUCE z temperaturą.
A zatem wartość rezystora RE jest ograniczona zarówno od góry jak
i od dołu.

## Slide 44
Od góry wartość ta jest ograniczona dwoma czynnikami :
a) maksymalnym napięciem zasilania, które w może być zastosowane
w układzie
b) warunkami stabilizacji napięcia kolektora, które pogarszają się,
gdy RE rośnie

## Slide 45
Od dołu, wartość RE jest ograniczona warunkami stabilizacji prądu
kolektora, które pogarszają się, gdy RE maleje.
Minimalną wartość RE można wyznaczyć jako :
Należy podkreślić, że we wzmacniaczy rezystancyjnym zbyt małe
wartości RE i RB powodują w praktyce nadmierne zmniejszenie
wzmocnienia dla składowych zmiennych, ponieważ rezystancje te
bocznikują wejście i wyjście tranzystora.
Tak więc, przy wyborze wartości RE należy się kierować rozsądnym
kompromisem między warunkami stabilizacji prądowej i napięciowej
oraz wartością napięcia zasilania i wzmocnienia układu oraz rezystancji
wejściowej i wyjściowej układu.

## Slide 46
Układy zasilania tranzystorów bipolarnych
Oprócz omówionego poprzednio układu zasilania tranzystora
bipolarnego z dwu baterii stosowane są również układy zasilania:
stałym prądem bazy
potencjometrycznego ze sprzężeniem emiterowym
potencjometryczny ze sprzężeniem kolektorowym
stałym prądem emitera
z nieliniowymi elementami kompensującymi wpływ zmian
temperatury
Są to układy zasilania jednobateryjne, w których bateria EBB
zastąpiona źródłem obliczanym z tw. Thevenina
Analiza i projektowanie tych układów odbywa się za pomocą
wzorów wyprowadzonych dla układu zasilania dwubateryjnego,
z tym, że obydwa układy należy sprowadzić najpierw do
równoważnego układu zasilania dwubateryjnego.

## Slide 47
+
-
ECC
RB
UCE
UBE
IB
IC
RC
Zasilanie stałym prądem bazy
Rzadko stosowany -
ze względu na bardzo duże wartości RB
IB

## Slide 48
ECC
+
-
RC
R2
UCE
UBE
IB
RE
R1
IC
Zasilanie potencjometryczne ze sprzężeniem emiterowym

## Slide 49
Przekształcenie w układ dwubateryjny

## Slide 50
Zasilanie ze sprzężeniem kolektorowym
+
-
ECC
RC
UCE
UBE
IB
RF
IC

## Slide 51
Ogólny układ zastępczy rezystorowych obwodów polaryzacji
(dotyczy także tranzystorów polowych)
R6
R2
R1
R4
C
E
R5
U
CC
+

+
RE
RC
ECC
+

EB

RB
R3

## Slide 52: Układ zasilania ze stałym prądem emitera
RB
+
-
ECC
UCE
UBE
IB
IC
RC
Iźr
EEE
CE
RE

## Slide 53: Układ zasilania ze stałym prądem emitera
RB
+
-
ECC
UCE
UBE
IB
IC
RC
Iźr
IEQ=IźrICQ
EEE
CE

## Slide 54: Układ bez kondensatora CE
Układ różnicowy
RB
+
-
ECC
UBE
RC
Iźr
EEE
UCE
IB
IC
IB
IC
ue0
RB

## Slide 55: Najprostsze źródła prądowe


I
Zakres
triodowy
R
S
U
I
D
U
DS
U
’’
GS
U
’
GS
ID = Iźr
R
T
U
BE
U
Ep
IC = Iźr
R
T
U
BE
U
ECC
IC = Iźr
R1
R2
Ep

## Slide 56: Układ źródła prądowego z kompensacją nieliniową
R
T
1
T
2
I
I
R
I
R
I
B2
I
B1
I
c1
U
BE
+E
B
U
Lustro prądowe

## Slide 57: Inne źródła prądowe z kompensacją nieliniową
a) b) c)
T
1
U
BE2
R
+E
B
T
4
T
1
T
1
T
2
T
2
T
2
T
3
T
3
I
I
R
I
R
I
R
I
I
U
BE!

U
BE
+U
CC

## Slide 58: Źródło wymuszające kilka równych prądów
R
T
1
IR
I
B1
I
c1
U
+E
T
2
Iźr1
I
B2
BE
T
3
Iźr2
I
B3
T
4
Iźr3
I
B4
U

## Slide 59: Źródło wymuszające kilka różnych prądów
R
T
1
IR
I
B1
I
c1
U
+E
T
2
Iźr1
I
B2
BE
T
3
Iźr2
I
B3
T
4
Iźr3
I
B4
U
RE3
RE4
<

## Slide 60: Obwody polaryzacji tranzystorów bipolarnych z elementami nieliniowymi
n
I
C
R
E
R
2
R
C
R
1
+U
CC
I
B
I
E
I
1
I
2
nU
D
U
D
U
D
1
I2=I1
Kompensacja zmian UBE
niskie i średnie temperatury
(pokojowe)
Kompensacja wpływu Ic0
-wyższe temperatury-
(kilkadziesiąt i więcej 0C)
U( T)=0
n
I
C
R
E
R
2
R
C
R
1
+U
CC
I
B
I
E
I
1
I
2
nU
D
U
D
U
D
1
U
D0
IC0

## Slide 61: Przykłady - wpływ temperatury na prąd kolektora -symulacja PSpice-

## Slide 62: Przykłady - wpływ składowej stałej prądu kolektora na wzmocnienie
Um=10mV

## Slide 63: Przykłady wpływ prądu kolektora na wzmocnienie - składowa zmienna

## Slide 64: Obwody polaryzacji tranzystorów bipolarnych z elementami nieliniowymi
I
C
R
E
R
2
R
3
R
C
R
1
R
T
+U
CC
0
T
I
C
0
T
R
T
R2+R3
R2
RBM

## Slide 65: Układ zasilania tranzystora polowego
R
G
R
S
R
D
R
G
R
S
I
G
I
D
I
S
U
DS
U
DD
R
D
U
DD
Elementarne obwody zasilania tranzystorów: a) JFET z kana
łem typu N;
b) MOSFET z kana
łem typu P
U
GS

## Slide 66: Układ zasilania tranzystora polowego

## Slide 67: Układ zasilania tranzystora polowego
T
j
=T
2
>T
1
T
j
=T
1
R
S
I
D
-U
GS
I
D
-U
GS
R
S
Określenie zmian prądu drenu:
a) przy rozrzucie charakterystyk; b) przy zmianach temperatury
ID
RS opt
ID(Temp)

## Slide 68: Układ zasilania tranzystora polowego o większej stałości prądu drenu
E
G
Tmax
Tmin
R
S
U
GS
Zakładana, maksymalna
zmiana prądu drenu
R
1
R
2
R
S
R
D
Zmiana ID w układzie
konwencjonalnym
(tzn. bez R1)
EG
ID
UDD