## Slide 1: Wzmacniacze mocy

## Slide 2: Wstęp
Wzmacniacz mocy jest układem elektronicznym, który dostarcza do
obciążenia wymaganej mocy wyjściowej przy możliwie dużej
sprawności i małych zniekształceniach sygnału.
Zagadnieniem podstawowym jest uzyskanie dużej sprawności.
Waznym problemem jest chłodzenie elementów,
gdyż układ na ogół wydziela duże ilości ciepła.

## Slide 3: Obszar bezpiecznej pracy (SOA) tranzystora bipolarnego
0
Pmax
Przebicie
wtórne
Przebicie
napięciowe
IC max
(przepalenie połączeń)
Nasycenie
i zniekształcenia
Zatkanie
tranzystora
(zniekształcenia)
SOA
IC
UCE

## Slide 4
Charakterystyki obszaru SOA
operacyjnego wzmacniacza mocy PA12
Second
breakdown

## Slide 5
OPA501
T
C
=25
0
C
P
C
=79W
Ic [A]
10
1
0.1
10
1
0,5ms
5,0ms
DC
Uce [V]
20
40
80
2
4
6
1,0ms
OPA501
T
C
=125
0
C
P
C
=35W
Ic [A]
10
1
0.1
10
1
1,0ms
0,5ms
5,0ms
DC
Uce [V]
20
40
80
2
4
6
Charakterystyki obszaru SOA
operacyjnego wzmacniacza mocy OPA501
Second
breakdown

## Slide 6
Maksymalne moce strat w układzie OPA501w zależności od czasu  trwania impulsu i temperatury obudowy TC
Współczynnik wypełnienia impulsów mocy <=10%

## Slide 7: Wydzielanie ciepła w tranzystorach mocy

## Slide 8: Model elektrotermiczny tranzystora mocy
R
Pc
Tj
C
thj
R
thj-c
(j)
Tc
C
thc
R
thc-r
(c)
Tr
Ta
R
thr-a
thc-a
(r)
(a)
(j) - z³¹cze (junction)
(c) - korpus (case)
(r) - radiator (radiator)
(a) - otoczenie (ambient)
C
thr
Tj - temperatura złącza

## Slide 9: Zależność mocy strat tranzystora od temperatury jego obudowy TC
PC [W]
TC [0C]
25
200
(=Tjmax)
PCmax(TC)
PC max

## Slide 10
PC [W]
PCmax(TC=1250C)
=35W
TC [0C]
25
200
(=Tjmax)
PC max
=79W
125
Przykładowa zależność mocy strat operacyjnego wzmacniacza mocy OPA501od temperatury obudowy TC

## Slide 11
Model elektrotermiczny wzmacniacza OPA501
Przebiegi temperatur (=napięć) w modelu elektrotermicznym OPA501
Cthj1=1,03uF
Cthj2=5,0uF
Rthjc1=792,
Rthjc2=1408
1mA 1W
Rthjc=2,2K/W

## Slide 12: Klasy pracy tranzystorów mocy







ic
Ic
UBE

A
B
C
Klasa A - =360o
Klasa B - =180o
Klasa C - <180o

## Slide 13: Rezystancyjny wzmacniacz mocy klasy A (idealizowany)
R
B
RL
+U
CC
UCC
IC
UCEQ
Q
ICQ
Ucm
Icm
Pcmax(TC1)
PC max=PCstr
Ucm
UCE
Pcmax(TC2)
Idealizacja oznacza że:
amplituda napięcia wyjściowego = napięciu
w punkcie pracy UCEQ (UCE min=0)
amplituda prądu wyjściowego Icm=ICQ (IC min=0)
UL
UCE

## Slide 14: Rezystancyjny wzmacniacz mocy klasy A - idealizowany
Teoretyczna, nie do uzyskania.
Praktycznie sprawność jest znacznie mniejsza
(10% - 15%)
Przy mocy wyjściowej PL=50W moc Pcmax(TC) tranzystora musi być większa od 300W
(jeśli sprawność wynosi ok. 15%)

## Slide 15
moc strat tranzystora= moc zasilania - moc wyjściowa:
Moc strat jest największa przy braku wysterowania (PL=0)
W rezystancyjnym wzmacniaczu mocy klasy A:

## Slide 16
Transformatorowy wzmacniacz mocy klasy A - idealizowany
RL
+U
CC
n:1
RL’ = n2 RL
2UCC
IC
UCEQ=UCC
Q
ICQ
Ucm
Icm
Pcmax(TC1)
PC max=PCstr
Ucm
UCE
Idealizacja oznacza że:
amplituda napięcia wyjściowego = napięciu zasilania UCC=UCEQ (UCE min=0)
amplituda prądu wyjściowego Icm=ICQ (IC min=0)

## Slide 17
Transformatorowy wzmacniacz mocy klasy A

## Slide 18
Wzmacniacz mocy klasy B - idealizowany
Uproszczone schematy ideowe przeciwsobnych wzmacniaczy mocy klasy B :
transformatorowego i z tranzystorami komplementarnymi
(beztransformatorowego)
Idealizacja oznacza że:
amplituda napięcia wyjściowego = napięciu zasilania ECC (UCE min=0)
prąd wyjściowy zmienia się od zera do wartości maksymalnej Icm(IC min=0)
T1
RL
Uwe
Ecc
T2
Ecc
UL
UL
T2
T1
RL
RL'=n RL
2
Uwe'
Ecc
Uwe"
n/2 : 1
n/2 : 1
UWE

## Slide 19
Wzmacniacz mocy klasy B tranzystorami komplementarnymi - zasada działania -

t
I
0



=

Q
Ic1
Uce1
Ic2
Uce2
RL
npn
pnp
Spoczynkowy punkt pracy Q

## Slide 20
Wzmacniacz mocy klasy B -idealizowane parametry energetyczne-
Idealizacja oznacza że:
amplituda napięcia wyjściowego = napięciu zasilania ECC (UCE min=0)
prąd wyjściowy zmienia się od zera do wartości maksymalnej Icm

## Slide 21
Wzmacniacz mocy klasy B - idealizowane parametry energetyczne-

## Slide 22
1
Um/Ucc

P
P
strmax


n
P
z
l
P
str
P

u
Wzmacniacz mocy klasy B -idealizowane charakterystyki energetyczne-

## Slide 23
Ic1
Ic2
Ube2
Ube1
I
RL

t
Zniekształcenia skrośne we wzmacniaczu klasy B

## Slide 24: Zniekształcenia skrośne we wzmacniaczu klasy B
Aby uniknąć występowania zniekształceń skrośnych sygnału,
w elementach wzmacniających stosowana jest wstępna polaryzacja,
powodująca przepływ niewielkiego prądu spoczynkowego,
w wyniku czego charakterystyka przejściowa zostaje zlinearyzowana.
Prąd spoczynkowy tranzystorów mocy jest zależny od temperatury
i konieczna jest jego stabilizacja

## Slide 25: Zniekształcenia skrośne we wzmacniaczu klasy B
Ic1
Ube1
Ic2
Ube2

t
0


I
RL
Q
Iq1
Iq2






## Slide 26: Zniekształcenia skrośne we wzmacniaczu klasy B -przykład symulacji-

## Slide 27: Zniekształcenia skrośne we wzmacniaczu klasy B
Ispoczynkowy npn
Ispoczynkowy pnp

## Slide 28
Transformatorowy wzmacniacz mocy klasy AB
Wstępna polaryzacja - ustalenie prądu spoczynkowego

## Slide 29
Wzmacniacze klasy AB - polaryzacja wstępna i zabezpieczenie termiczne -
Wstępna polaryzacja - ustalenie prądu spoczynkowego
WZM
R
L
U
cc
D
+U
cc
-U
U
D
D
1
2
D
2
T
1
T
R
R
UWE
UL

## Slide 30
Wzmacniacz klasy AB - polaryzacja wstępna i zabezpieczenie termiczne -
Wstępna polaryzacja - ustalenie prądu spoczynkowego
B
B
T1
T2
UBB
I
I1
Iź
I1+IT
IT
T
>
UBB
UBB=4UBE

## Slide 31
Statyczne źródła prądowe i dynamiczne źródła prądowe
tzw. bootstrap
Wzmacniacze klasy AB

## Slide 32
Zasilanie symetryczne i asymetryczne

## Slide 33
Zabezpieczenia wzmacniaczy mocy
Ogranicznik prądu

## Slide 34
Stopnie końcowe scalonych wzmacniaczy mocy

## Slide 35: Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu mocy
Rf1
uwe
Rf2
Takie same problemy ze stabilnością
jak we wzmacniaczach operacyjnych
Pętla sprzężenia
UWY

## Slide 36: Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu mocy
Pętla sprzężenia
Rf1
Rf2
UWE
UWY

## Slide 37: Wpływ sprzężenia zwrotnego na stabilność
Kryterium BODEGO
f
|KU|
-1800
1
-3600
Margines fazy
Margines amplitudy
faza

## Slide 38
Przykładowy wzmacniacz klasy AB
Pętla sprzężenia zwrotnego:
RF2, RF1, C3, C
Układ bootstrap: R6, R7, C4
Polaryzacja wstępna
(prąd spoczynkowy + zab. termiczne):
T4, R8, R9, R10

## Slide 39: Wzmacniacz z tranzystorami MOS

## Slide 40: Wzmacniacz mostkowy
RL
UWE
UL
AV
- AV
Dwukrotny wzrost amplitudy UL sygnału
Czterokrotny wzrost mocy

## Slide 41: Struktury wzmacniaczy mostkowych
R3=R4, R1=R5

## Slide 42: Struktury wzmacniaczy mostkowych
, R1=R4

## Slide 43: Struktury wzmacniaczy mostkowych

## Slide 44: Wzmacniacz mostkowy o mocy 1000W z układami PA05 (Apex)

## Slide 45: Zwiększanie mocy we wzmacniaczach scalonych
1 - zwiększenie prądów wyjściowych
przez próbkowanie prądów zasilających
4 - zwiększenie napięć i prądów wyjściowych
przez próbkowanie prądów zasilających
3 - zwiększenie napięć wyjściowych (Um max >VCC)
2 - zwiększenie prądów wyjściowych
przez próbkowanie prądu wyjściowego

## Slide 46
Wzmacniacz 500W(8ohm) o zwiększonym napięciu wyjściowym,
z układem OPA502 (45V, 10A) (układ 3 z poprzedniej strony)